Zasady współpracy pomiędzy:

PGE Dystrybucja S.A.

reprezentowany przez:

1. ……………………………………  – ………………….

2. …………………………………… – …………………..

zwanym dalej „RZE”;

a:

reprezentowanym przez:

……………………………………………

prowadzącym konserwację urządzeń oświetlenia drogowego na zlecenie Gminy Miedziana Góra  zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

Wykaz miejscowości i obwodów przekazanych do konserwacji oświetlenia ulicznego zawarty jest w Załączniku nr 2 do Umowy użyczenia nr ….. z dnia…………

- Dokumenty związane:

Niniejsze zasady współpracy zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawnych:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r "Prawo energetyczne" wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. z dnia 8 października 1999 r. Nr 80 poz. 912);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. z dnia 29 maja 2007r. Nr 93 poz.623 );

- Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ZEORK S.A.

- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 
w ZEORK S.A.;

- Taryfa dla OSD, zatwierdzona przez Prezesa URE;

2. Konserwacja oświetlenia drogowego dotyczy:

- opraw oświetleniowych z wysięgnikami, źródłami światła oraz ochroną od porażeń 
(uziemienia ochronne);

- bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego;

- przewodów oświetlenia drogowego podwieszonego w istniejących liniach napowietrznych oraz obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego;

- aparatury załączającej i sterującej oświetleniem drogowym;

- oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych

- szaf kablowych i pomiarowo – rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo – sterujących oświetlenia podwieszonego;

- słupów oświetleniowych ( betonowych i metalowych) w oświetleniu wydzielonym wraz 
z wnękami  bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk;

3. Zakres prac konserwacyjnych na oświetleniu drogowym winien obejmować:

- wymianę niesprawnych źródeł światła,

- wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,

- regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,

- czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników,

- wymianę niesprawnych bezpieczników,

- wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,

- konserwację słupów oświetlenia wydzielonego, wysięgników, przewieszek, konstrukcji

wsporczych,

- malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego,

- malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów,

- prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego,

- uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych itp.,

- przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej,

- czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych,

- regulację zegarów astronomicznych,

- wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych /zegarów, styczników, gniazd

bezpiecznikowych itp./,

- wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,

- usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn,

- regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego,

- lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe,

- naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci

podwieszonej,

- wymianę (naprawę) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym

podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn,

- zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji
 drogowych (słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych

itp.),

- kontrolę sprawności oświetlenia na terenie Gminy,

- wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń,

- pomiary eksploatacyjne /rezystancji uziemień ochronnych, izolacji kabli/,

- poprawa rezystancji uziemień obwodów oświetleniowych,

- przyjmowanie przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia  
   drogowego

4. Granice stron.

4.1	Strony ustalają, że granicą stron na obwodach elektrycznych oświetleniowych 
wydzielonych oraz podwieszonych pod istniejącymi liniami napowietrznymi niskiego napięcia, zasilanych bezpośrednio ze:

- stacji transformatorowych - są zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych 
w stacji transformatorowych po stronie odbioru;

- skrzyń oświetleniowych - są zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych w stacji transformatorowych po stronie odbioru, a dla linii napowietrznych zaciski prądowe na słupie w miejscu podłączenia przewodu zasilającego skrzynkę sterowniczo - pomiarową;

- skrzyni oświetleniowo - rozdzielczych - są zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych w skrzyni  po stronie odbioru;

4.2. Urządzenia takie jak stycznik, zegar, wyłącznik w obwodach sterowniczych, obwód sterowniczy od zacisków wejściowych, bezpiecznika do urządzenia sterującego pozostają w konserwacji Wykonawcy, a pozostałe elementy w konserwacji, RZE. Obsługa liczników energii elektrycznej należy do służb energetycznych RZE.

5. Zasady przyjmowania reklamacji oświetleniowych.

5.1.	W związku z użyczeniem Gminie urządzeń oświetlenia drogowego, RZE nie będzie przyjmował do realizacji zgłoszeń o braku lub złej działalności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana Góra.

5.2. Wszystkie reklamacje dotyczące działania oświetlenia drogowego będzie przyjmował Wykonawca, konserwujący urządzenia będące przedmiotem użyczenia, pod numerami telefonów:

- ……………………………..

- imię i nazwisko os. Kontaktowej – ……………………. Tel……………………

6. Wymagania kwalifikacyjne dla osób prowadzących konserwację oświetlenia drogowego

6.1. Konserwacją użyczonego Gminie Miedziana Góra oświetlenia drogowego mogą zajmować się osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

- dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego;

- eksploatacji - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia 
drogowego, posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac 
w technologii pod napięciem (PPN);

6.2. Osoby wykonujące prace konserwacyjne urządzeń oświetlenia drogowego, będące pracownikami Wykonawcy, powinny okazywać się oryginalnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi przy każdym dopuszczeniu do pracy na sieci RZE;

6.3. RZE zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Wykonawcy do pracy na sieci RZE w przypadku niezgodności podanego składu osobowego brygady ze stanem brygady w chwili 
dopuszczenia lub w przypadku braku oryginalnych zaświadczeń kwalifikacyjnych w miejscu pracy.

7. Przystąpienie do prac związanych z konserwacją oświetlenia drogowego.

7.1. Prace konserwacyjne oświetlenia drogowego, podwieszonego na istniejących słupach linii nn, należy wykonywać bez wyłączania linii, stosując w szerokim zakresie technologię prac pod napięciem (PPN).

7.2. Zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ZEORK S.A.” prace w technologii ( PPN ) wykonywane są na polecenie pisemne.

7.3. Obowiązkiem osoby kierującej czynnościami osób wykonujących prace na oświetleniu 
drogowym jest zgłaszanie się do służb ruchowych RZE z aktualnym wykazem składu brygady wraz z grupami kwalifikacyjnymi (D, E i PPN) celem uzyskania pisemnego polecenia 
na wykonanie pracy;.

7.4. Obowiązkiem brygady konserwującej urządzenia oświetlenia drogowego jest utrzymywanie stałego kontaktu ze służbami dyspozytorskimi RZE i każdorazowe powiadomienie służb dyspozytorskich o konieczności wejścia przez Wykonawcę do stacji transformatorowej oraz o jej opuszczeniu po zakończeniu pracy.

7.5. Dopuszcza się wykonywanie na urządzeniach oświetlenia drogowego niżej wymienionych prac bez polecenia:

- kontrola i konserwacja złącz kablowych  w latarniach wydzielonej sieci;

- wymiana bezpieczników;

- czyszczenie opraw, kloszy i odbłyśników;

- wymiana i naprawa elementów opraw;

- wymiana źródeł światła;

- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;

- uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.;

- wymiana elementów układu sterowniczego i zabezpieczeń obwodów zabudowanych na tablicach oświetlenia w stacjach transformatorowych.

Warunkiem wykonywania w/w. prac jest opracowanie przez Wykonawcę instrukcji stanowiskowej montera oświetlenia ulicznego i zapoznanie z nią pracowników.

7.6. Przed przystąpieniem do wykonywania prac nie wymagających polecenia należy 
          o powyższym powiadomić dyspozytora Rejonowej Dyspozycji Mocy.

7.7 W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, wymagających wyłączenia linii napowietrznej niskiego napięcia, Wykonawca jest zobowiązany do:

- powiadomienia z jednotygodniowym wyprzedzeniem RZE o planowanym terminie wykonywania prac konserwacyjnych, celem skoordynowania planowanego wyłączenia linii z ruchem urządzeń w RZE oraz ogłoszeniu przerw w dostawie energii elektrycznej dla ludności

- zgłoszenia się do RZE z aktualnym wykazem składu brygady wraz z grupami kwalifikacyjnymi celem uzyskania pisemnego polecenia na wykonanie pracy;

- przystąpienia do prac jedynie po wyłączeniu przez pracowników Pogotowia Energetycznego RZE linii napowietrznej niskiego napięcia i dopuszczeniu Wykonawcy do wykonywania pracy;

- utrzymywaniu kontaktu telefonicznego z Rejonową Dyspozycją Mocy podczas wykonywania prac;

- powiadomienia służb dyspozytorskich RZE o zakończeniu prac i gotowości urządzeń 
do załączenia pod napięcie;

7.8. Czas wyłączenia linii niskiego napięcia powinien wynikać z rzeczywistego czasu wykonywanych prac konserwacyjnych oświetlenia drogowego.

7.9. W przypadkach awaryjnych, wymagających bezzwłocznego przywrócenia sprawności 
urządzeniom oświetlenia drogowego, niezbędne do wykonania prace uzgadniane będą 
na bieżąco.

7.10. RZE zastrzega sobie możliwość niedotrzymania wcześniej ustalonych terminów dopuszczeń 
 do pracy, jeżeli zmusi go do tego sytuacja awaryjna na innych urządzeniach energetycznych.

7.11. Prace konserwacyjne na wydzielonych liniach oświetlenia drogowego będą wykonywane bez  
  koordynacji z RZE , z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
  pracy

8.   Pracownikom Wykonawcy zabrania się:

- dokonywania samowolnych wyłączeń obwodów linii niskiego napięcia, na których podwieszone jest oświetlenie drogowe;

- zrywania plomb na licznikach energii elektrycznej oraz innych urządzeniach będących na majątku PGE ZEORK Dystrybucja Sp. zo.o.;

- wykonywania samowolnie zmian w sposobie zasilania obwodów oświetlenia drogowego.

- rozszerzania ustalonego w poleceniu zakresu prac;

- dokonywania zmiany miejsca pracy bez powiadomienia służ dyspozytorskich RZE;

9. Opłaty.

RZE pobierać będzie każdorazowo opłaty wynikające z aktualnie obowiązującej „Taryfy dla OSD” związane z:

- dopuszczeniem Wykonawcy do robót na oświetleniu drogowym wydzielonym lub podwieszonym, za wyjątkiem robót wynikających z przyczyn dotyczących RZE;

- powiadamianiem odbiorców o przerwie w dostawie energii elektrycznej z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi osoba konserwująca oświetlenie drogowe na jej wniosek i koszt;

- uszkodzeniem lub spowodowaniem błędnego działania układu pomiarowo - rozliczeniowego;

10. Postanowienia końcowe.

Prace na urządzeniach oświetlenia drogowego wykonywane bez dotrzymania przedmiotowych zasad współpracy, traktowane będą przez RZE jako samowolna działalność osób postronnych. Zawiadomienia o takich faktach będą kierowane do Gminy Miedziana Góra jako niedotrzymanie przez Gminę podpisanej Umowy użyczenia a także do Państwowej Inspekcji Pracy jako stworzenie zagrożenia dla osób postronnych.

## RZE							WYKONAWCA

1……………………………………….                        1………………………………………..

2……………………………………….                        2………………………………………..

# Text boxes

# Załącznik nr 1 do Umowy użyczenia