PROJEKT

Prognoza wyłożona do publicznego wglądu w dniach od ........... r. do ..............r.

PROGNOZA

ODDZIAŁYWANIA

NA  ŚRODOWISKO  USTALEŃ

PROJEKTU ZMIAN NR 12 i 15 STUDIUM UWARUNKOWAŃ

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO

GMINY  MIEDZIANA GÓRA

Opracował

Rafał Kozieł

Kielce, 2012/2013

SPIS  TREŚCI

I. ZAWARTOŚĆ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

1. Wprowadzenie.

1.1. Informacje wstępne.

1.2. Podstawa prawna prognozy.

1.3. Materiały wejściowe.

2. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami.

3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy.

4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania.

5. Informacje o możliwym transgraniczym oddziaływaniu na środowisko.

6. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

II. ANALIZA I OCENA

1. Istniejący stan środowiska przyrodniczego oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektu zmian Nr 12 i 15 Studium.

2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

3. Istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji projektu zmian Nr 12 i 15 Studium, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu zmian Nr 12 i 15 Studium oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywanych projektu zmian Studium.

5. Przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko.

III. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektu zmian Nr 12 i 15 Studium, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

IV. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzonej do tego wyboru albo wyjaśnienia braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Bibliografia

1. WPROWADZENIE

1.1. Informacje wstępne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń projektu zmian Nr 12 i 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra, nazwana w dalszej części opracowania prognozą.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak : WPN-II.411.1.30.2012.AN z dnia 20.03.2012 r. – dla zmiany Nr 12 Studium i pismem znak : WPN-II.411.1.79.2013.AN z dnia 13.09.2013 r. – dla zmiany Nr 15 Studium oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kielcach pismem znak SE.V.- 4412/3/12 z dnia 09.03.2012 r. – dla zmiany Nr 12 Studium  i pismem znak : SE.V.- 4412/25/13 z dnia 05.09.2013 r – dla zmiany Nr 15 Studium.

W trakcie podania publicznej informacji o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do prognozy nie wpłynęły.

1.2. Podstawa prawna prognozy.

Podstawą prawną opracowania niniejszej prognozy jest art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ) ;

Przy opracowaniu prognozy wykorzystano przepisy następujących aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.. Dz. U. z 2013 r , poz. 627,628 i 842 ) ;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j Dz. U. z 2011 r , Nr 12 , poz. 59 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r , poz. 1031),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.),

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód i ziemi oraz z sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska  wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

1.3. Materiały wejściowe.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty I - część I na terenie gminy Miedziana Góra, uchwalony Nr XXVI/207/05 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 19 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty I – część I (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2006 r. Nr 87, poz. 1126 ze zmianami).

- Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra.

- Opracowanie ekofizjograficzne dla zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra .

- Opracowanie ekofizjograficzne dla zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra .

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra wraz ze zmianami.

- Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2007, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach,

- Plan rozwoju lokalnego gminy Miedziana Góra.

- Raporty o stanie środowiska, WIOŚ, Kielce.

- Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach.

2. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami.

2.1. Przedmiot ustaleń projektu zmian Nr 12 i 15 Studium.

Studium jak wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a pośrednio z innych ustaw związanych z planowaniem przestrzennym jest osią lokalnego systemu planowania. Studium jest dokumentem planistycznym sporządzonym dla obszaru całej gminy. Jest najważniejszym dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej prowadzonej przez samorząd. Zawiera m.in. bardzo szeroki zestaw informacji na temat środowiska gminy, jej społeczności i gospodarki. Potrzeba powiązania kierunków zagospodarowania przestrzennego z celami rozwoju gminy wymaga poszukiwania związków rozwoju przestrzennego z rozwojem społeczno – gospodarczym gminy, wymusza konieczność rozwiązań przestrzennych w realiach społeczno – ekonomicznych.

Podstawowym celem sporządzanego dokumentu i przedmiotem regulacji planistycznych, w nim zawartych jest stworzenie podstaw formalno prawnych do ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu oraz sposobu zabudowy w granicach zmian studium poprzez:

- zachowanie ochrony interesu publicznego w zakresie zapewnienia dostępności do usług publicznych, uzupełnienia i wzbogacenia wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i zachowania wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

- zapewnieniem warunków przestrzennych dla rozwoju działalności produkcyjno – usługowej oraz komunikacji z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu.

Analizowany dokument uwzględnia cele, wytyczne i ustalenia opracowań strategicznych i planistycznych, które zostały sporządzone na poziomie wojewódzkim i lokalnym. Opracowania te zawierają wytyczne i ustalenia, o których mowa w dokumentach sporządzonych na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Cechą charakterystyczną tych dokumentów jest ustawowa hierarchiczność ich ustaleń i zapisów. 	Do podstawowych dokumentów powiązanych zanalizowanym dokumentem należą: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra (wraz ze zmianami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 i 10), Strategia rozwoju gminy Miedziana Góra, Plan rozwoju lokalnego gminy Miedziana Góra.

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu zmian Nr 12 i Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra. Celem prognozy jest ocena czy i w jaki sposób realizacja tego projektu zmian Studium będzie oddziaływać na środowisko i obszary Natura 2000 "Dolina Bobrzy" PLH260014 i „Ostoja Wierzejska” PLH 260035 , czy i w jakim stopniu ustalenia projektowanego dokumentu sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi.

Jest dokumentem sporządzanym w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – procedury przeprowadzenia, której wymagają m.in. Koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty : studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego i inne.

Projekt zmian Nr 12 i 15 Studium obejmuje teren położony w południowo – zachodniej , północno - wschodniej i południowo – wschodniej części sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra w granicach określonych w załącznikach graficznych do tego projektu zmian Studium. Tereny objęte  projektem zmian Nr 12 i 15 Studium bezpośrednio graniczą od strony południowej z miastem Kielce i obejmują łącznie powierzchnię ok. 637,8 ha. Teren objęty  zmianą  Nr 12 Studium składa się z dwóch części:  południowo – zachodniej położonej przy drodze ekspresowej S7 o powierzchni około 20,5 ha i północno – wschodniej położonej na wschód od drogi krajowej Nr 74 , na północ od drogi ekspresowej  S7 oraz na zachód od linii kolejowej Nr 8 relacji Kraków – Kielce , Warszawa – Gdańsk , o powierzchni około 559,0 ha. Natomiast teren objęty zmianą Nr 15 Studium obejmuje teren o powierzchni około 17,8 ha położony w południowo - wschodniej części gminy. Celem projektu zmian Nr 12 i 15 Studium jest aktualizacja polityki przestrzennej w granicach tego projektu zmian Studium oraz wprowadzenie do ich ustaleń projektowanej linii energetycznej wysokiego napięcia 220 kV.

Przez analizowany teren przebiega droga krajowa Nr 7 wraz z węzłem drogowym "Niewachlów". Aktualnie droga krajowa Nr 7 została przebudowana do parametrów drogi ekspresowej, jest to droga dwujezdniowa, a węzeł drogowy wielopoziomowy. Na przebudowę tej drogi wydana została przez Wojewodę Świętokrzyskiego w Kielcach decyzja o ustaleniu lokalizacji znak: IG.III.7047-23/08 z dnia 28. 12. 2008 r. oraz wydana została Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi ekspresowej S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc" znak: ŚR.V.6613/3-31/07 z dnia 14. 08. 2008 r. Uzupełnieniem układu komunikacyjnego są istniejące drogi: powiatowa i gminne oraz istniejąca linia kolejowa Nr 8 relacji Kraków - Kielce, Warszawa - Gdańsk. Układ komunikacyjny dopełnia planowana łącznica kolejowa, która docelowo wyłączała  będzie stację Kielce z krajowego ruchu towarowego. Dodatkowo zmiany Nr 12 i 15 Studium przewidują realizację linii wysokiego napięcia 220 kV relacji stacja energetyczna GPZ Radkowice (gmina Chęciny) - stacja energetyczna GPZ Kielce Piaski oraz wskazuje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy intensywnej , tereny użytków zielonych, tereny lasów , tereny pól uprawnych i sadownictwa , tereny komunikacji kolejowej. Na terenie tym występuje istniejąca stacja telefonii komórkowej oraz istniejące linie energetyczne wysokiego napięcia 220 kV i 110 kV, a także linie energetyczne średniego napięcia 15 kV wraz ze stacjami transformatorowymi.

W części centralnej i zachodniej terenu objętego zmianą Nr 12 Studium wydzielono tereny cieków wodnych wraz z ich obszarami obudowy biologicznej. Tereny te pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu z zakazem budowy kubaturowych obiektów budowlanych.

W sąsiedztwie terenu objętego zmianą Nr 12 Studium występują stanowiska archeologiczne - strefa ochrony archeologicznej biernej, w obrębie których w przypadku wykonywania prac ziemnych należy przeprowadzić archeologiczne badania ratunkowe. Teren zmiany Nr 15 Studium obejmuje  jedynie  pas terenu przeznaczony pod realizację linii wysokiego napięcia 220 kV.

W projekcie zmian Nr 12 i 15 Studium uwzględniono uwarunkowania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, przepisów prawa miejscowego.

2.2. Podstawowe zasady w zakresie ochrony środowiska określone w projekcie zmian Nr 12 i 15 Studium.

Na całym obszarze objętym projektem zmian Nr 12 i 15 Studium w zakresie ochrony środowiska ustalono następujące zasady:

- nakaz dotrzymania standardów jakości ochrony środowiska,

- zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,

- warunkiem realizacji zabudowy jest wyposażenie budynków w urządzenie do odprowadzania ścieków,

- ograniczenie uciążliwości lokalizowanych obiektów do terenu, do którego odnosi się tytuł prawny,

- zakaz budowy ujęć wód podziemnych do celów nie związanych z zaopatrzeniem w wodę ludności lub produkcją żywności,

- zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje ropopochodne mogące zanieczyścić wody podziemne,

- w celu zachowania obudowy biologicznej cieków wodnych wprowadza się zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury komunikacyjnej, urządzenia infrastruktury technicznej w odległości mniejszej niż 10 m od linii brzegowej cieku wodnego.

3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy.

Niniejsza prognoza była opracowywana równolegle z projektem zmian Nr 12 i 15 Studium oraz po ich zakończeniu. Punktem odniesienia dla prognozy jest istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, określony w opracowaniach ekofizjograficznych.

Dla dokonania oceny skutków oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmian Nr 12 i 15 Studium skorzystano z doświadczeń zdobytych podczas wykonywania opracowań o podobnej tematyce. Całość ustaleń podporządkowano konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju z zachowaniem racjonalnego i całościowego traktowania zasobów środowiska przyrodniczego.

Podstawowym celem prognozy jest analiza i wskazanie najkorzystniejszych dla środowiska rozwiązań planistycznych, poprzez:

- identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na wszystkie komponenty środowiska na danym obszarze, jakie może wywołać realizacja ustaleń przestrzennych zawartych w projekcie zmian Studium;

- konsultacje wewnętrzne na etapie przygotowywania projektu prognozy i projektu zmian Nr 12 i 15 Studium, celem eliminacji rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne skutki dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

- pełne poinformowanie o skutkach wpływu ustaleń planu dla środowiska przyrodniczego.

Powyższe zadanie wymaga interdyscyplinarnej analizy procesów i zjawisk zachodzących w

środowisku, przy uwzględnieniu zmian w szeroko rozumianym otoczeniu.

Prognoza została opracowana w powiązaniu z projektem zmian Nr 12 i 15 Studium.

Prognoza zawiera niniejszą część tekstową i załącznik graficzny.

4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania.

Proponuje się objąć analizą skutków realizacji postanowień projektu zmian Nr 12 i 15  Studium, a później monitoringiem określonym w art. 55 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) następujące komponenty środowiska i elementy zagospodarowania:

- jakość wód powierzchniowych

- jakość wód podziemnych

- jakość powietrza atmosferycznego,

- klimat akustyczny,

- stan zachowania najcenniejszych siedlisk przyrodniczych i gatunków będących celem ochrony w obrębie występujących obszarów Natura 2000 „Dolina Bobrzy” i „ Ostoja Wierzejska”

- stopień realizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej,

- stopień realizacji zapisów dotyczących wykorzystania ekologicznych nośników energii cieplnej.

Monitoring jakości elementów środowiska proponuje się realizować w zakresie wynikającym z omawianych przepisów dotyczących Państwowego Monitoringu Środowiska, corocznie dla wód powierzchniowych i powietrza atmosferycznego. W odniesieniu do przyrody w cyklu 5 letnim.

Ponadto zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt gminy dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych. Ocena odbywa się raz w czasie kadencji.

5. Informacje o możliwym transganiczym oddziaływaniu.

Ustalenia projektu zmian Nr 12 i Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra nie powodują transgraniczego oddziaływania, gdyż teren ten oddalony jest od granic państwa o kilkaset kilometrów.

6. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Celem niniejszej prognozy jest określenie i oszacowanie skutków dla środowiska przyrodniczego realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 12 i Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra .

Teren opracowania położony w sołectwie Kostomłoty Pierwsze, w dużej części graniczy bezpośrednio od strony południowej z miastem Kielce. Teren objęty projektem zmian Nr 12 i 15 Studium obejmuje łącznie powierzchnię ok. 637,8 ha .

Teren objęty projektem zmian Nr 12 i 15 Studium położony jest w obszarach o korzystnych warunkach fizjograficznych dla rozwoju funkcji wyznaczonych w projekcie zmian Studium, zwłaszcza dla zabudowy mieszkaniowej, które wyznaczone zostały w terenach o korzystnych warunkach fizjograficznych dla rozwoju tych funkcji. Stanowi kontynuację istniejącej już zabudowy mieszkaniowej. Ustalenia projektu zmian dla obszaru objętego zmianą Nr 12 Studium wprowadzają na terenach rolnych tereny zabudowy mieszkaniowej w części zachodniej oraz wschodniej. W części centralnej utrzymywana jest istniejąca zabudowa zagrodowa, którą proponuje się z uwagi na bliskość Kielc oraz zanik funkcji rolniczej (bezpośrednie sąsiedztwo Kielc) przekształcić w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Główną oś komunikacją terenu objętego zmianą Nr 12 Studium stanowi droga krajowa Nr 7, która obecnie została przebudowana do parametrów drogi ekspresowej, droga powiatowa oraz drogi gminne, a także linia kolejowa Nr 8. Występują tu także istniejące linie energetyczne wysokiego napięcia 220 kV i 110 kV. Ustalenia projektu zmian Nr 12 i 15 Studium zakładają realizację budowy nowej linii wysokiego napięcia 220 kV oraz nowej łącznicy kolejowej. Ustalenia projektu dla terenu objętego zmianą Nr 12 Studium narzucają pełne uzbrojenie terenu i szczegółowe zasady korzystania z niego oraz określa zasady ochrony zasobów dóbr kultury i przyrody niniejszego terenu.

Tereny objęte opracowaniem położone są w Podkieleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Położone są : w odległości ok. 100 m ( część południowo – zachodnia obszaru objętego zmianą Nr 12 Studium ) , 3,4 km ( część północno – wschodnia obszaru objętego zmianą Nr 12  Studium ) oraz ok. 5,6 km ( część południowo – wschodnia obszaru objętego zmianą Nr 15 Studium ) na wschód od proponowanego do objęcia ochroną obszaru w ramach sieci NATURA 2000 - "Dolina Bobrzy". Obszar objęty zmianą Nr 15 Studium położony jest ok.1,2 km na zachód, a obszar objęty zmianą Nr 12 Studium położony jest ok. 2,0 km od proponowanego do objęcia ochroną obszaru w ramach sieci NATURA 2000 „Ostoja Wierzejska”. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym nie spowodują znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko i będą polegały na przeznaczeniu trenów rolnych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zabudowę intensywną oraz wyznaczeniu trasy pod linię wysokiego napięcia 220 kV. Wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym nie wpłyną negatywnie na Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu ( POChK ), oraz nie będą  kolidować z zakazami obowiązującymi na tym terenie wskazanymi w Uchwale Nr XXXVI/618/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na cele, przedmiot ochrony i integralność obszaru NATURA 2000 i na proponowane specjalne obszary ochronnych siedlisk NATURA 2000 "Dolina Bobrzy" i „Ostoja Wierzejska” . Teren objęty zmianą Nr 15 Studium  we fragmencie położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Sufraganiec” , którego zasady ochrony zostały ujęte w rozporządzeniu Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Sufraganiec” ( Dz.Urz.Woj.Swięt.Nr 51 , poz. 850 ) . Dzięki właściwemu określeniu potencjalnych zagrożeń i w konsekwencji wpisaniu do projektu zmian Studium szeregu zakazów i nakazów umożliwiających wyeliminowanie lub skuteczne ograniczenie negatywnych skutków zmian. Ustalenia projektu zmian Nr 12 i 15  Studium nie spowodują istotnego zwiększenia uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi, przy zachowaniu wszelkich ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

II. ANALIZA I OCENA

1. Istniejący stan środowiska przyrodniczego oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektu zmian Nr 12 i 15 Studium.

1.1. Położenie obszaru objętego projektem zmian.

Obszar objęty projektem zmian Nr 12 i 15  Studium położony jest w sołectwie Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra i obejmuje łącznie powierzchnię około 637,8 ha.

Według podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego (1998r.) opisywany obszar znajduje się w obrębie makroregionu Wyżyna Kielecka oraz mezoregionie Góry Świętokrzyskie

Pod względem geologicznym prezentowany obszar leży w obrębie Trzonu Świętokrzyskiego, zbudowanego z osadów kambru, ordowiku, dewonu i dolnego karbonu oraz osłony mezozoicznej.

Cały obszar zmiany planu położony jest w dorzeczu Nidy.

Zgodnie z klasyfikacją geobotaniczną Polski badany teren leży w Pasie Wyżyn Środkowych, Krainie Świętokrzyskiej, w Okręgu Koneckim (wg W Szafera).

Teren posiada dostęp do dróg publicznych - drogi ekspresowej Nr 7 poprzez węzeł drogowy oraz układ dróg lokalnych. Teren jest dobrze skomunikowany, ponieważ przylega do węzła drogowego zapewniającego dogodne skomunikowanie terenu.

Bogactwo walorów przyrodniczych i zróżnicowanie krajobrazowe gminy Miedziana Góra spowodowały, że teren włączony został w obręb Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Teren objęty opracowaniem zmiany Nr 15 Studium  położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Sufraganiec”.

Na terenie objętym opracowaniem nie występują inne formy ochrony przyrody oraz obiekty zasługujące na taką ochronę.

1.2. Rzeźba terenu.

Według powszechnie obowiązującego podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego (1978, 1994), cały obszar objęty zmiany Studium położony jest w granicach mezoregionu Gór Świętokrzyskich (342.34), wchodzącego w skład makroregionu Wyżyny Kielecko - Sandomierskiej (342.3).

Pod względem morfologicznym badany obszar stanowi wysoczyznę morfologiczną dosyć płaską, której spadki nie przekraczają 2%. A wysokości względne kształtują się w granicach 297 – 295m npm. Tak więc, jest to obszar korzystny dla umiejscowienia wskazanych funkcji terenu. Teren łagodnie opada w kierunku zachodnim ku niewielkiej dolince rzecznej bezimiennego cieku wodnego będącego prawostronnym dopływem rzeki Sufraganiec, który przepływa na południe od terenu objętego zmianą   Nr 12 Studium. Morfologia terenu zaznacza się łagodnymi wzniesieniami, porozcinanymi doliną rzeki Sufraganiec z dolinami jego bocznych bezimiennych cieków wodnych oraz doliną potoku Sufragańczyk .

Rzeźba terenu (ukształtowanie powierzchni) korzystna jest dla rozwoju funkcji terenu wskazanych w projekcie zmian Nr 12 i 15 Studium. W wyniku ich realizacji rzeźba terenu ulegnie  nieznacznemu przekształceniu , a dotyczyć to będzie jedynie plantowania (wyrównania terenu) pod przyszłe budynki. W wyniku realizacji dróg powstaną jedynie wykopy i niewielkie nasypy, które nie będą mieć negatywnego wpływu na ukształtowanie terenu. Realizacja infrastruktury technicznej (sieci energetyczne, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowniczej) będzie mieć wpływ na rzeźbę terenu jedynie czasowo, tj. w czasie jej budowy podczas wykonywania wykopów, które po umieszczeniu odpowiednich sieci będą zasypane.

1.3. Budowa geologiczna.

Według powszechnie obowiązującego podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego (1978, 1994), cały obszar objęty projektem zmian Nr 12 i 15 Studium położony jest w granicach mezoregionu Gór Świętokrzyskich (342.34), wchodzącego w skład makroregionu Wyżyny Kielecko - Sandomierskiej (342.3). Teren zbudowany jest z utworów skalistych - piaskowców triasowych przykrytych nieciągłą warstwą utworów czwartorzędowych - głownie zwietrzelin i glin oraz piasków. W dolinach cieków występują osady czwartorzędowe, reprezentowane przez holocen, które stanowi piętro geologiczne najmłodsze w dziejach Ziemi, bo trwające do dziś. Stanowią go piaski i mułki rzeczne. Nie spotyka się tu osadów pochodzenia organicznego.

Należy dodać, że tereny objęte zmianą Nr 12 Studium przewidziane do zainwestowania posiadają korzystne warunki gruntowe dla posadowienia budynków, tj. występują tu gruntu nośne i przepuszczalne dla wód. Nie występują tu grunty bagienne i pochodzenia organicznego.

Budowa geologiczna terenu objętego projektem zmian Nr 12 i 15 Studium w zakresie terenów wyznaczonych pod nowe funkcje stanowi grunty korzystne dla posadowienia budynków. Są to grunty nośne, podściełane utworami skalistymi. Realizacja ustaleń zmian Studium nie wpłynie negatywnie na budowę geologiczną.

1.4. Surowce mineralne.

Teren objęty ustaleniami projektu zmian Nr 12 i 15 Studium położony jest poza granicami udokumentowanych złóż surowców mineralnych. W zmianie Nr 12 Studium uwzględniono rezygnację z terenu i obszaru górniczego w związku z wygaśnięciem koncesji na eksploatację złoża „Mogiłki”.

Ustalenia projektu zmian Nr 12 i 15 Studium nie zakładają eksploatacji złóż surowców mineralnych.

1.5. Wody powierzchniowe.

Pod względem hydrograficznym teren analizowany leży w dorzeczu Wisły. Tereny objęte projektem zmian Nr 12 i 15 Studium odwadniane są przez rzekę Bobrzę. Przez analizowane tereny przepływa rzeka Sufraganiec wraz z bezimiennymi ciekami wodnymi oraz potok Sufragańczyk, tereny których zostały zachowane w ustaleniach tego projektu zmian Studium i wyłączone z zabudowy wraz z ich obszarami biologicznej obudowy.

Tereny przewidziane do zagospodarowania na cele inwestycyjne, charakteryzują się niskim  stanem wód gruntowych, w związku z tym tereny te nie będą wymagać odwodnienia.

1.6. Wody podziemne.

Budowa geologiczno-strukturalna obszaru, ukształtowanie powierzchni oraz klimat decydują w znacznej mierze o zróżnicowaniu warunków hydrogeologicznych. Na terenie gminy zbiorniki wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach paleozoicznych i triasowych a miejscami czwartorzędowych. Zbudowany jest ze spękanych, w części skrasowiałych dolomitów i wapieni, środkowo i górno dewońskich. Jego wody to szczelinowo – krasowe o charakterze szczelinowo – porowym.

Z uwagi na położenie obszaru w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 417 – „Kielce” w obszarze najwyższej ochrony (ONO) i wysokiej ochrony (OWO) występowania wód podziemnych – Rejon Eksploatacyjny „Kielce” , obszary ochronne zostały zatwierdzone decyzją Ministra Środowiska zasobów Naturalnych i Leśnictwa znak: KHD/013/5876/96 z dnia 11 maja 1996r. i stanowią integralną część „Dokumentacji hydrologicznej rejonu eksploatacji (RE) Kielce”.

Dokument ten określa warunki hydrogeologiczne oraz konieczność opracowania jego koncepcji ochrony oraz proponuje:.

1. Zaleca się:

- modernizację obiektów, które spowodowały już zanieczyszczenie stwarzające małe zagrożenie dla jakości wód podziemnych,

- rekultywację gruntów i wód w rejonie obiektów stwarzających małe zagrożenia dla jakości wód,

- ograniczenie rozbudowy dróg kołowych o dużym natężeniu ruchu,

- objęcie kanalizacją wszystkich zwodociągowanych wsi i osiedli mieszkaniowych, które dotychczas takiej kanalizacji nie mają,

- wytyczenie tras przewozu środków szczególnie niebezpiecznych dla jakości wód podziemnych (w tym celu należy sporządzić specjalny operat, w którym zostanie określony wykaz tych środków, warunki i trasy ich przewozu),

- należy ustalić lokalne zasady nawożenia i stosowania środków ochrony roślin pod kątem ochrony jakości wód podziemnych (dawki, rodzaj, stan nawozów termin ich wysiewania), zapoznać z nimi użytkowników gruntów i określić preferencje finansowe dla stosujących te zasady.

2. Nakazuje się:

- likwidację (ewakuację) niektórych obiektów, które już spowodowały bardzo duże zagrożenie dla jakości wód podziemnych - brak takich obiektów na terenie zmiany Studium,

- modernizację obiektów, które spowodowały już zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych i stanowią dla GZWP zagrożenie duże i średnie dla jakości wód podziemnych - brak takich obiektów na terenie zmiany Studium,

- rekultywację gruntów i oczyszczenie wód podziemnych zanieczyszczonych, stanowiących zagrożenie duże i średnie - brak takich obiektów na terenie zmiany Studium,

- utworzenie i prowadzenie wokół obiektów, stwarzających zagrożenie duże i średnie lokalnego monitoringu wód podziemnych - brak takich obiektów na terenie zmiany Studium (istniejących i projektowanych,

- prowadzenie monitoringu jakości wód GZWP w ramach monitoringu krajowego i wojewódzkiego,

- w szczególnych przypadkach prowadzenie badań zanieczyszczenia gruntów.

3. Zabrania się:

- lokalizacji nowych obiektów przemysłowych potencjalnie uciążliwych dla wód podziemnych,

- wprowadzenie ścieków do ziemi i wód powierzchniowych,

- rolniczego wykorzystania ścieków,

- budowy nowych osiedli o zabudowie zwartej, jeśli ta zabudowa powoduje ograniczenie infiltracji opadów atmosferycznych na powierzchni większej niż 20% osiedla,

- zakaz eksploatacji i dokumentowania nowych złóż surowców skalnych występujących poniżej zwierciadła wód podziemnych,

- lokalizowania nowych ferm chowu zwierząt,

- lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych,

- lokalizowania mogilników środków ochrony roślin i przeterminowanych nawozów sztucznych,

- lokalizowania mogilników zwierząt,

- lokalizowania nowych magazynów produktów ropopochodnych, nowych stacji paliw i rurociągów do ich transportu,

- lokalizowania dużych magazynów substancji chemicznych,

- budowy nowych wodociągów wiejskich i osiedlowych w mieście bez kanalizacji i lokalnej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne – obszar ochronny ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, wskazując zakazy, nakazy lub ograniczenia, na których one obowiązują. W dacie sporządzenia niniejszego dokumentu Regionalny Dyrektor Wodnej w Krakowie nie ustanowił takiego aktu. Wskazane powyżej zasady ochrony wód podziemnych stanowić powinny wytyczne na etapie projektowania inwestycji lokalizowanych na tym terenie. Tak, więc winny być wprowadzone do miejscowego planu zagospodarowania, który jako akt prawa miejscowego wprowadzi omawiane powyżej zasady ochrony. W związku z tym planowane na tym terenie projektowane zagospodarowanie terenu zgodne będzie z w/w zasadami ochrony.

1.7. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Tereny objęte ustaleniami projektu zmian Nr 12 i 15 Studium położone są poza terenami ujęć wód podziemnych. Teren objęty  zmianą Nr 12 Studium obecnie zainwestowany, zasilany jest w wodę z istniejącego systemu wodociągowego gminy Miedziana Góra, który pracuje w oparciu o ujęcie wód podziemnych w miejscowości Ćmińsk Kościelny.Tereny przewidziane do zainwestowania zamierza się zasilić w wodę z tej sieci poprzez jej rozbudowę. Nie występują tu ustanowione strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód podziemnych.

Teren objęty zmianą Nr 12 Studium wyposażony jest częściowo w system kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzane są systemem kanalizacji do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kostomłoty Drugie.

Tereny przewidziane do zainwestowania docelowo zostaną wyposażone w sieć kanalizacji sanitarnej poprzez rozbudowę istniejącej sieci. Do czasu budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ścieki gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i okresowo opróżniane przez wyspecjalizowane służby. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych będą wywożone do gminnej oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich. Na terenie objętym projektem zmiany Nr 15 Studium nie przewiduje się realizacji obiektów wymagających zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków .

Ustalenia projektu zmian Nr 12 i 15 Studium nie przewidują utworzenia na tych terenach ujęć wód podziemnych i powierzchniowych.

1.8. Zagrożenie powodziowe.

Na obszarze sołectwa brak jest wyznaczonych ustawowo obszarów zalewowych – Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j Dz. U.z 2012 r , poz. 145 z późn. zm.). W projekcie  zmian Nr 12 i 15 Studium wyznaczono tereny dolin cieków wodnych , które wyłączono z zabudowy kubaturowej z uwagi na możliwości wystąpienia podtopień.

Ustalenia projektu zmian Nr 12 i 15 Studium nie przewidują w terenie doliny rzecznej zabudowy kubaturowej.

1.9. Charakterystyka warunków glebowych.

Według rejonizacji glebowo-rolniczej (JUNG - Puławy 1980r) gmina Miedziana Góra położona jest w następujących regionie Suchedniowskim, charakteryzującym się przewagą gleb kompleksów żytnich. W regionie tym występują gleby piaskowe, które wytworzyły się głównie z utworów akumulacji lodowcowej. Obok tych gleb spotykamy często gleby wytworzone ze zwietrzelin czerwonych piaskowców dolnego triasu.

Na terenach objętych projektem zmian Nr 12 i 15 Studium występują gleby słabe V i VI klasy bonitacyjnej, nie wymagające zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Pod względem typologicznym są to gleby bielicowe właściwe i pseudobielicowe (A). Wytworzone z różnych piasków gliniastych najczęściej niecałkowitych, zalegających na piaskach luźnych, glinach lub skale. Tylko niewielkie ich powierzchnie wytworzyły się z glin lekkich pylastych, glin średnich całkowitych i niecałkowitych zalegających na piaskach luźnych, słabogliniastych, glinach średnich, ciężkich i iłach. Występują zarówno na gruntach ornych jak i użytkach zielonych. Odczyn tych gleb jest kwaśny lub lekko kwaśny. Teren częściowo użytkowany jest rolniczo.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze , gdyż występują tu grunty rolnicze V i VI klasy bonitacyjnej nie wymagające uzyskania takiej zgody. Teren pod projektowaną łącznicę kolejową i projektowaną  linię elektroenergetyczną 220 kVw obszarze leśnym wymaga zgody przeznaczenia terenów leśnych na nieleśne .

1.10. Szata roślinna.

Według podziału geobotanicznego Polski (W. Szafer, 1977) obszar gminy należy do Krainy Świętokrzyskiej Okręgu Łysogórskiego i Koneckiego.

Na przeważającej części obszaru objętego zmianą Nr 12 Studium dominują tereny rolnicze oraz towarzyszące im zbiorowiska antropogeniczne, głównie segetalne, związane z terenami upraw rolnych, roślin okopowych i zbożowych. Występuje także roślinność ruderalna towarzysząca terenom zabudowy oraz terenom komunikacyjnym. Na części terenu, zaprzestanym użytkowaniu rolniczym, szczególnie w sąsiedztwie kompleksu leśnego Lasów Państwowych wkroczyły zadrzewienia. Większość tych zadrzewień zostanie zajętych pod komunikację publiczną, natomiast pozostała ich część zostanie wkomponowana w zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym - stanowić będzie tzw. "powierzchnię biologicznie czynną", która zostanie określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Teren objęty zmianą Nr 12 Studium charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem oraz użytkowany jest rolniczo, na którym brak jest roślinności podlegającej ochronie. Występuje tu również roślinność niska (trawy i drzewa owocowe), które w części zostaną usunięte. Pod względem przyrodniczym nie stanowią one większej wartości. Nie stwierdzono występowania chronionych gatunków grzybów występujących w załączniku rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).

W obrębie terenu objętego zmianą Nr 12 Studium na większości powierzchni zajętej pod zmianę sposobu zagospodarowania nie występuje naturalna roślinność, gdyż została ona zastąpiona uprawami rolniczymi oraz terenami zabudowanymi. Występuje tu zbiorowisko łąk świeżych i pastwisk Arrhenatherion, a także sosnowy bór świeży Peucedano-Pinetum. Sosnowy bór świeży wykształcił się na ubogich i silnie zakwaszonych glebach. Drzewostan stanowi sosna zwyczajna z niewielką domieszką brzozy brodawkowatej. Podszyt obok podrostu drzew, budują kruszyna pospolita, jarząb zwyczajny i jałowiec pospolity. Runo ma charakter krzewinkowy z dominacją borówek, czernicy i brusznicy. Poza nimi spotykany jest śmiałek pogięty, siódmaczek leśny, igrzyca przyziemna czy kosmatka owłosiona.  Stanowiska te częściowo zajęte zostały pod realizowaną drogę ekspresową nr 7 oraz częściowo zostaną zajęte przez planowaną nową funkcję terenu a w części pozostaną nienaruszone. Siedliska te są pospolite na terenie województwa świętokrzyskiego a także w sąsiedztwie terenu objętego zmianą Studium, w związku z tym ich zniszczenie nie będzie stanowiło uszczerbku dla przyrody omawianego terenu oraz regionu świętokrzyskiego. Na przeważającej części obszaru gminy użytkowanego rolniczo dominują zbiorowiska antropogeniczne, głównie segetalne, związane z terenami upraw rolnych, roślin okopowych i zbożowych. Na części terenu, który na którym nie występują uprawy rolnicze rozwinęła się roślinność ruderalna i synantropijna, w niewielkim stopniu nastąpiła sukcesja leśna (pojedyncze kępy samosiejek, głównie brzozy z niewielką ilością sosny. Występuje tu wyłącznie roślinność niska (trawy i drzewa owocowe), które w części zostaną usunięte. Pod względem przyrodniczym nie stanowią one większej wartości. Roślinność synantropijna rozwija się na siedliskach dwojakiego rodzaju: jako roślinność segetalna, wysiewana wraz z roślinami uprawnymi na polach - agrocenozy chwastów polnych, oraz jako roślinność ruderalna, towarzysząca osiedlom ludzkim, liniom komunikacyjnym i ośrodkom przemysłowym. Roślinność segetalną tworzą barwne i wielogatunkowe zbiorowiska. Udział tych roślin jest wskaźnikiem prowadzenia naturalnej gospodarki rolnej i niskiej chemizacji. Obok pospolitych gatunków takich jak: mak polny (Papaver rhoeas), kąkol pospolity (Agrostemma githago), czy chaber bławatek (Centaurea cyanus) występują też gatunki takie jak np.: miłek letni (Adonis aestivalis), dąbrówka żółtokwiatowa (Ajuga chamaepitys).  Rośliny synantropijne stanowią jedno z początkowych ogniw w procesie sukcesji do trwałych zbiorowisk potencjalnych. Są roślinnością glebotwórczą, ich skład gatunkowy ulega stałym przekształceniom wraz z polepszaniem się warunków glebowych.

Ustalenia projektu dotyczące zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie planowanej zabudowy oraz infrastruktury i komunikacji nie ingerują w naturalne siedliska roślin chronionych i rzadkich.

Nie występują tu też siedliska, na których występują gatunki rzadkie i chronione. Ponadto nie stwierdzono występowania chronionych gatunków grzybów występujących w załączniku rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765). Istniejące skupiska zadrzewień, te które nie zostaną wycięte pod budowę inwestycji celu publicznego - budowy i rozbudowy układu komunikacyjnego, w tym budowy drogi krajowej S7, komunikacji kolejowej, zostaną wkomponowane w zieleń urządzoną terenu inwestycji. Z uwagi na małą szczegółowość skali opracowania zmiany Nr 12 Studium (skala 1: 10 000) tereny, na których występują zadrzewienia zostaną wyłączone z zainwestowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli na to wykorzystanie do opracowania planu map w skali - 1: 2000, które pozwolą na pięciokrotne zwiększenie ich  szczegółów .  Zaznacza się, że część zadrzewień została usunięta w wyniku realizacji budowy drogi Nr 7. Działalność taka będzie w zgodzie z zakazem wynikającym z Uchwały Nr XXXVI/618/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swięt. Z 2013 r. poz. 3310 ), a dotyczącym zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

Na terenie objętym zmianą Nr 15 Studium pod względem przyrodniczym najcenniejsza jest dolina potoku Sufraganiec nazywanego też Sufragańczykiem . Jednym z najważniejszych zasobów tego terenu jest szata roślinna . W strukturze własnościowej przeważają lasy państwowe . Zarządzane są one przez Nadleśnictwo Kielce Obręb Kielce . Gospodarka leśna prowadzona jest w lasach państwowych o aktualne plany urządzenia gospodarstwa leśnego .Kompleks leśny zwany umownie Gruchawką rozdzielony jest granicami administracyjnymi miasta Kielce od południa i sołectwa Kostomłoty Pierwsze w gminie Miedziana Góra oraz Masłów od północy . W kompleksie leśnym występują obszary użytkowane jako rolne , a występująca tam roślinność jest charakteru polnego . W obszarze opracowania zmiany Nr 15 Studium występują następujące gatunki roślin : jodła pospolita , olsza czarna , zawilec gajowy , dzięgiel leśny , pajęcznica gwiaździsta , trybula leśna , mącznica lekarska , kopytnik pospolity , brzoza brodawkowa , kłosownica leśna , trzcinnik piaskowy , wrzos zwyczajny , szczodrzeniec rozesłany , glistnik jaskólcze ziele , konwalia majowa , poziomka pospolita , skrzyp leśny ,kruszyna pospolita , jarzebiec leśny , szarotka leśna , bluszcz pospolity , przylaszczka pospolita , gajnik lśniący , jałowiec pospolity , konwalia dwulistna , pszeniec zwyczajny , korzeniówka pospolita , sałatnik leśny , gruszyczka jednostronna , gorysz pagórkowy , sosna zwyczajna , płonnik jałowcowy , topola osika , orlica pospolita , dąb bezszypułkowy , dąb szypułkowy , robinia akacjowa , jeżyna popielica , malina właściwa , jeżyna fałdowana , nawłoć pospolita , starzec jakubek , starzec wiosenny , siódmaczek leśny , pokrzywa zwyczajna , borówka brusznica , borówka czarna , przetacznik leśny , jemioła jodłowa .

W obszarze opracowania zmiany Nr 15 Studium występują także grzyby takie jak : muchomor twardy , muchomor czerwonawy , pięknonóg lepki , czernidłak kołpakowaty , czernidłąk gromadny , pniarek obrzeżny , mleczaj biel , mleczaj wełnianka , koźlarz czerwony , koźlarz babka , porek brzozowy , gołąbek żółty , gołąbek jadalny , rozszczepka pospolita ,maślak sitarz , maślak zwyczajny , wrośniak różnobarwny , podgrzybek brunatny .

Z gatunków chronionych w obszarze opracowania zmiany Nr 15 Studium na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej dla potrzeb linii wysokiego napięcia 220 kV występują tu : kruszyna  pospolita , ( frangula alnus ) i kalina koralowa ( wiburnum opulus ) .

W sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem znajduje się rezerwat  „Sufraganiec” , w którym spotykamy ekosystemy leśne wśród ,których wyróżniamy zespoły roślinne lasu takie jak : Fraxino – Alnetum , Abietetum polonicum , Tilio cordatae – Carpinetum . Przeważające tam gatunki drzewostanu to dąb i jodła .

Wprawdzie pod inwestycję położoną na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( w zmianie Nr 12 Studium ) polegającej na realizacji łącznicy kolejowej konieczna będzie wycinka drzewostanu na obszarze ok. 11 ha - co może doprowadzić do likwidacji niektórych występujących tam siedlisk chronionych  - , ale zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( t.j Dz. U z 2013 r. poz. 625 ze zm. ) , pomimo tego , że inwestycja ta położona jest na terenie obszaru chronionego krajobrazu , a jest ona - zgodnie z art.6 pkt.1a.,  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( t.j Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm. ).-  inwestycją celu publicznego , to zakazy obowiązujące inne inwestycje na terenie POChK jej nie dotyczą . Reasumując ustalenia projektu zmian Nr 12 ( poza projektowaną łącznicą kolejową, dla której  zarezerwowany został tylko pas terenu  )  i  Nr 15 Studium w zakresie planowanych inwestycji  nie będą ingerować w naturalne siedliska roślin chronionych i nie będą one miały wpływu na ich populację

1.11. Świat zwierząt.

Obszar gminy Miedziana Góra reprezentowany jest przez pospolite gatunki zwierząt, charakterystyczne dla otwartych terenów rolnych oraz formacji łąkowej. Bogatsze florystycznie zbiorowiska roślinne i zwierzęce występują w obrębie podmokłych terenów dolin rzecznych stanowią ekosystemy bardziej różnorodnej pod względem gatunkowym zwłaszcza ornitofauny. Dla obszaru gminy nie została opracowana inwentaryzacja przyrodnicza. Stąd na podstawie informacji uzyskanych w gminie oraz wizji przeprowadzonej w terenie nie stwierdza się występowania chronionych siedlisk zwierząt.

Z uwagi na bliskość kompleksu leśnego mogą tu okresowo występować gatunki leśne, które mogą na tym terenie żerować. Będące w sąsiedztwie lasy stanowią schronienie dla wielu gatunków zwierząt. Spośród leśnych gatunków występuje tutaj: sarna, dzik, lis, kuna, borsuk i in. Dużą liczebnością na obszarach leśnych odznaczają się ptaki śpiewające: kowalik, wilga, pełzacz, kilka gatunków sikor, pokrzewka, zaganiacz i in. Część gatunków wybiera za miejsca lęgowe biotopy pośrednie pomiędzy lasami i terenami otwartymi. Żyją tutaj: krogulec, pustułka, turkawka, kukułka, puszczyk, dzięcioł.

Planowane inwestycje na terenach wskazanych w zmianie Nr 12 Studium nie zagrażają naturalnym siedliskom występowania zwierząt, gdyż nie ingerują w te siedliska.

Na terenach otwartych (pola uprawne, łąki, pastwiska, nieużytki) silnie zaznacza się oddziaływanie człowieka na środowisko, co niesie ze sobą dynamiczne zmiany warunków siedliskowych. Gospodarka rolna i rozdrobnienie gospodarstw rolnych powoduje, że wciąż utrzymują się dogodne warunki dla występowania zwierząt charakterystycznych dla terenów półotwartych i otwartych. Występują tutaj: drobne gryzonie, ssaki owadożerne (ryjówki, jeże, krety), drobna zwierzyna łowna (zające, bażanty, kuropatwy) oraz ptaki preferujące przestrzenie otwarte (skowronki, pokrzewki, pliszki, świergotki i in.).

Wiele gatunków zwierząt związało się z siedliskami antropogenicznymi. W pobliżu ludzkich zabudowań często występują: wróble, bocian biały, dudek, kopciuszek, pliszki, jaskółki, sowy, muchołówki, kuna domowa, nietoperze i in.

Zgodnie z inwentaryzacją przyrodniczą przeprowadzoną na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na terenie objętym zmianą Nr 12 Studium zinwentaryzowane zostały dwa gatunki fauny objętej ochroną: gatunek ptaka gąsiorek Lanius collurio i motyla czerwończyk nieparek Lycaena dispar. Na terenie tym stanowisko występowanie gąsiorka związane jest z kompleksem łąk świeżych i pastwisk, które zlokalizowane jest w zachodniej części zmiany Nr 12  Studium. Stanowisko to zostało zachowane w zmianie Nr 12  Studium w stanie naturalnym i wyłączone z zainwestowania jako obszar wolny od zabudowy. Natomiast stanowisko motyla zostało zniszczone w związku z rozbudową drogi ekspresowej S7 i S74. Czerwończyk nieparek na terenie Polski i województwa świętokrzyskiego jest gatunkiem pospolitym, jego występowanie stwierdzono w 400 stanowiskach. Występuje jednak w niewielkim zagęszczeniu, jednorazowo na stanowisku obserwuje się kilka lub kilkanaście osobników. Tak, więc w wyniku realizacji dróg ekspresowych na terenie objętym zmianą Nr 12 Studium zniszczonych zostało co najwyżej kilkanaście osobników tego gatunku i nie stanowi duże uszczerbku w ogólnej populacji tego gatunku na terenie Polski. Obecnie gatunek ten nie jest zagrożony wyginięciem. Sytuacja krajowej populacji jest stabilna, a w ostatnich latach obserwuje sie nawet jej wzrost i ekspansję. Pewnym zagrożeniem dla niego mogą być melioracje i osuszanie terenów podmokłych gdzie gatunek występuje najliczniej. Jednak możliwość zasiedlania suchych środowisk w dużym stopniu redukuje to zagrożenie. Zwierzęta występujące na obszarze terenu objętego zmianą Nr 15 Studium można podzielić generalnie na : gatunki leśne , gatunki przestrzeni otwartych , gatunki związane z ekosystemami wodnymi .

Lasy i zadrzewienia stanowią schronienie dla wielu gatunków zwierząt . Spośród bezkręgowców występują tutaj : kołosz wielobarwny , biedronka dwukropka , podrzut szary , hurmak olszowiec , lejkowiec labiryntowy , zożynek rzeżuchowiec , przystrojnik trawnik , plug pospolity , pszczoła miodna , oszynda leszczynowiec , korowiec sosnowy , krzyżak ogrodowy , ślimak zaroślowy , ślinik wielki , wstężyk gajowy , strzęposzek ruczajnik , galasówka dębianka , tutkarz brzozowiec , sprężyk sosnowy , powszelatek brunatek , żuk gnojowy , szeliniak sosnowiec , skoczek dębowiec , kornik drukarz , hartnica , zmorsznik czerwony , czerwończyk dukacik , rynnica topolowa , przeplatka atalia , chrabąszcz majowy , kwietnik , ścier grzybojad , karłątek kniejnik , brusznica mniszka , wojsiłka pospolita , wałęsak leśny , kosarz pospolity , dyląż garbarz , rębacz sosnowiec , zmiętek żółty , guniak czerwczyk , pazik brzozowiec , karłątek leśny , koziułka warzywna , cetyniec większy , barciel pszczołowiec , szerszeń liścionek sektornik .

Wśród kręgowców występują tutaj : krogulec , raniuszek , świergotek drzewny , mysz leśna , ropucha szara , myszołów zwyczajny , sarna , czyż , pełzacz leśny , nornica ruda , grubodziób , grzywacz , kruk , kukułka , dzięcioł duży , trznadel , jeż , rudzik , zięba , sójka , jaszczurka zwinka , żyworódka , zając szarak , czubatka , zaskroniec zwyczajny , bogatka , sosnówka , pierwiosnek , świtunka , czarnogłówka , żaba trawna , mysikrólik , wiewiórka pospolita , ryjówka aksamitna , kapturka kos , śpiewak , kwiczoł lis .

Cechą charakterystyczną jest występowanie ptaków na terenach leśnych , śródpolnych , a w szczególności stawów osadnikowych Elektrociepłowni Kielce występujących na granicy miasta Kielce i sołectwa Kostomłoty Pierwsze w gminie Miedziana Góra . Dotyczy to zarówno stanowisk lęgowych , występujących  w okresie koczowań , żerowisk i noclegowisk  oraz stanowisk nieregularnych

Nad osadnikami występują następujące gatunki ptaków : piskliwiec , świstun , cyranka , jerzyk , biegus mały , sieweczka rzeczna , łabędź niemy , oknówka, kobuz , kszyk , dymówka , mewa siewka , śmieszka , batalion ,rybitwa rzeczna , łęczak , samotnik , krawodziób , czajka , gąsiorek , świerszczak , paszkot , dzięcioł czarny .

Reasumując ustalenia projektu zmian Nr 12 i 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra w zakresie planowanej zabudowy, oraz infrastruktury i  komunikacji ( poza projektowaną łącznicą kolejową ) nie wpłyną na stan populacji gatunku w skali regionalnej i lokalnej ponieważ nie ingerują w naturalne siedliska zwierząt . Zagrożenie dla ptaków występujących  na stawach osadnikowych mogą stanowić ( niewidoczne dla ptaków ) napowietrzne przewody linii energetycznej , dlatego też zaleca się zamocowanie na nich kolorowych – jaskrawych ( fosforyzujących ) kul , by były one widoczne dla ptaków. .

1.12. Jakość powietrza atmosferycznego.

Na terenach objętych projektem zmian Nr 12 i 15 Studium brak jest istotnych źródeł zanieczyszczenia atmosfery. Teren objęty zmianą Nr 12 Studium wyposażony jest w istniejącą sieć gazu średnioprężnego, z którego zaopatrywane są gospodarstwa domowe -----. Tak, więc na terenie tym nie występuje problem zanieczyszczenia atmosfery zanieczyszczeniami pochodzącymi ze spalania paliw stałych.

Swoistym zanieczyszczeniem powietrza będzie wytwarzane przez projektowaną linię wysokiego napięcia 220 kV pole elektromagnetyczne , którego największe natężenie występuje w środku rozpiętości pomiędzy słupami , gdzie odległość przewodów od ziemi jest najmniejsza . Jednak natężenie pola elektrycznego i magnetycznego w tych miejscach nie przekraczają wartości dopuszczalnych i wynoszą odpowiednio :

● dla pola elektrycznego – 10 kV/m ( dopuszczalne ) ; 5,2 kV/m ( pomierzone )

● dla pola magnetycznego – 60 A/m ( dopuszczalne ) ; 32,6 A/m ( pomierzone )

Przy oddalaniu się od osi linii spada gwałtownie zarówno natężenie pola elektrycznego i magnetycznego i osiągają one odpowiednio w odległości 23 m – 28 m następujące wartości :

● pole elektryczne – 1 kV/m ,

● pole magnetyczne – 10A/m

Eksploatacja linii energetycznej wysokiego napięcia nie powoduje żadnych zmian w jakości lokalnego powietrza w zakresie kryterium ochrony zdrowia jak i oceny mikrobiologicznej .

Ustalenia projektu zmian Nr 12 i 15 Studium nie przewidują lokalizacji obiektów budowlanych powodujących zanieczyszczenia atmosfery. Jedynym źródłem zanieczyszczeń powietrza będzie zwiększony ruch samochodów osobowych i ciężarowych związany z nowymi terenami budowlanymi. Źródłem „specyficznego” zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będzie projektowana linia energetyczna 220 kV , która będzie wytwarzała pole elektromagnetyczne , ale jego natężenie nie będzie przekraczało wartości dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych .

1.13. Zagrożenie hałasem.

Źródłem uciążliwości akustycznych w sołectwie jest głównie ruch samochodowy emitowany z dróg krajowych Nr 7 i drogi krajowej Nr 74. Droga nr 7 wraz z węzłem drogowym została już przebudowana do parametrów drogi ekspresowej. Tereny zabudowy mieszkaniowej zostały w zabezpieczone przed hałasem komunikacyjnym od tych dróg ekranami akustycznymi. Tak, więc przekroczenia hałasu zostały wyeliminowane. W sąsiedztwie istniejącej linii kolejowej Warszawa – Kraków, (która jest źródłem uciążliwości akustycznych ) oraz projektowanej  łącznicy kolejowej - przy drodze krajowej S7 – ( , która może być źródłem uciążliwości akustycznych ) zostały zaprojektowane tereny zabudowy mieszkaniowej , które zgodnie z art. 53 ustawy o transporcie kolejowym ( Dz. U z 2003 r. Nr 86 , poz. 789 ) w obszarze , której budynki mieszkalne powinny być odsunięte od tych linii kolejowych na taką odległość , by dopuszczalny poziom hałasu nie przekraczał  55dB w dzień i 50 dB w nocy . Minimalna odległość tej zabudowy to 20 m od osi skrajnego toru i 10 m od granicy terenu kolejowego po spełnieniu w/w wymogu . Należy także dodać , że w zmianie Nr 12 Studium pod w/w łącznicę kolejową został zarezerwowany tylko pas terenu, ale o jej lokalizacji decydują ( zgodnie z art.90 w/w ustawy ) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A , na wniosek , których wojewoda wydaje decyzję o ustaleniu jej lokalizacji po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia . Nie prognozuje się, uciążliwości, zwłaszcza przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu na tereny zabudowy mieszkaniowej od planowanej łącznicy kolejowej, ponieważ zabudowa ta w związku z obowiązującymi przepisami będzie chroniona poprzez zastosowanie stosownych zabezpieczeń jakimi będą np. ekrany akustyczne. Wybór stosownego zabezpieczenia dokonany zostanie na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Przewidziana do realizacji w projekcie zmian Nr 12 i 15 Studium napowietrzna linia energetyczna 220 kV będzie emitowała hałas w formie tzw. zjawiska ulotowego , którego najwyższe natężenie można będzie zaobserwować przy pogodzie deszczowej , mżawce , czy mgle. Pierwszym efektem jest niezbyt jaskrawe świecenie przewodów  linii , szczególnie  w porze nocnej . Zjawiskom ulotowym towarzyszy charakterystyczny szum słyszalny w sąsiedztwie linii , który wzrasta przy wilgotnej pogodzie i obfitym deszczu . Przy dobrej pogodzie linie najwyższych napięć są prawie niesłyszalne . Hałas emitowany przez linie wysokiego napięcia znacznie się różni od tzw. hałasu przemysłowego lub komunikacyjnego . Hałas wytwarzany przez linię , na ogół nie będzie  przekraczał poziomu dopuszczalnego dla danego terenu . Linie wysokiego napięcia są natomiast źródłem zakłóceń radioelektrycznych : sygnału radiowego , telewizyjnego w bezpośredniej bliskości linii napowietrznej .

Ustalenia projektu zmian Nr 12 i 15 Studium nie przewidują lokalizacji obiektów budowlanych powodujących zwiększenie hałasu ( poza rezerwą terenu pod projektowaną łącznicę kolejową ) . Jedynym źródłem hałasu będzie zwiększony ruch samochodów związany z nowymi terenami budowlanymi. Ustalenia projektu dotyczące zmiany Nr 12 Studium określają dopuszczalne poziomy hałasu, które będą musiały być spełnione przy realizacji tej zmiany Studium. Wytwarzany przez linię przesyłową 220 kV „specyficzny” hałas będzie ginął w tle otoczenia . Hałas ten będzie występował jedynie w okresach podwyższonej wilgotności ( mżawka , deszcz lub mgła )powietrza – jest niesłyszalny np. w czasie opadów deszczu .

1.14. Prawna ochrona przyrody.

Tereny objęte projektem zmian Nr 12 i 15  Studium położone są w obrębie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na: wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub istniejące i odważane korytarze ekologiczne. Celem ich tworzenia może być w szczególności zapewnienie powiązania terenów poddanych ochronie w system obszarów chronionych. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/618/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września   2013 r. dotyczącą wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 3310) na terenie tym zabrania się:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

Zakazy, o których mowa wyżej nie dotyczą:

1 )  terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu;

2)   terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub

projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla których

przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu;

3)   realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których

procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu;

4 )  ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy

zagrodowej oraz obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej użytkowania, pod

warunkiem zapewnienia minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie.

W zakresie czynnej ochrony ekosystemów na terenie POChK zmiana Studium uwzględnia:

- zachowanie i ochronę zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;

- zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji;

- utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;

- zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;

- ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

- szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne;

- zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.

Teren objęty zmianą Nr 15 Studium położony jest w bliskim sąsiedztwie rezerwatu „Sufraganiec” , dla którego został określony w rozporządzeniu Nr 8/2004 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Sufraganiec” ( Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 51 ,poz.850 . ). Dla rezerwatu „Sufraganiec” ustalono następujące cele ochrony :

1) Celem ochrony przyrody nieożywionej jest :

  - ochrona ukształtowania terenu rezerwatu ,

  - ochrona gleb przed degradacją ,

  - ochrona wychodni skalnych ,

2) Celem ochrony ekosystemów leśnych jest :

  - zachowanie wielorakich funkcji lasu ,

  - zachowanie różnorodności biologicznej ,

3) Celem ochrony roślin dziko występujących jest :

  - zabezpieczenie trwałości i powiększenie ich populacji , szczególnie zagrożonych wyginięciem ,

  - spełnianie zadań określonych wprawie międzynarodowym , a w szczególności w Konwencji Berneńskiej ,

4) Celem ochrony zwierząt dziko występujących jest :

- zabezpieczenie trwałości i powiększenie ich populacji , szczególnie zagrożonych

wyginięciem ,

b)   spełnianie zadań określonych wprawie międzynarodowym , a w szczególności w

Konwencji Berneńskiej ,

5) Celem ochrony siedlisk przyrodniczych jest ochrona zespołów roslinnych : Fraxino – Alnetum , Abietetum polonicum , Tilio cordatae – Carpinetum .

6) Celem ochrony krajobrazu jest zachowanie :

a)   krajobrazu leśnego ,

- krajobrazu doliny rzeki Sufraganiec .

1.15. Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Na terenie objętym zmianą Nr 12 Studium występuje obiekt wpisany do rejestru zabytków. Obiekt ten został wpisany do ustaleń projektu zmian Nr 12 i 15 Studium wraz z zasadami jego ochrony.

W części wschodniej i południowej terenu objętego zmianą Nr 12 Studium występują stanowiska archeologiczne związanych z hutnictwem rudy miedzi. Obszary te wyłączone zostały w zmianie Studium i poddane ochronie. W stosunku do obszarów stanowisk archeologicznych obowiązują następujące zasady ochrony:

- zakaz dewastacji terenu poprzez zmiany ukształtowania terenu,

- wszelka działalność inwestycyjna wymaga uzgodnień z właściwym organem ds. ochrony zabytków,

- nakaz objęcia wszelkich robót ziemnych na terenie strefy nadzorem archeologicznym lub   wyprzedzającymi inwestycję badaniami ratowniczymi prowadzonymi na koszt inwestora.

1.16.  Natura 2000

Tereny objęte projektem zmian Nr 12 i 15  Studium położone jest poza istniejącymi i proponowanymi do objęcia ochroną w ramach sieci NATURA 2000. Najbliższy taki obszar - "Dolina Bobrzy" położony jest w odległości ok. 100 m ( część południowo – zachodnia obszaru objętego zmianą Nr 12 Studium ) , 3,4 km  ( część północno – wschodnia obszaru objętego zmianą Nr 12 Studium ) oraz ok. 5,6 km ( część południowo – wschodnia obszaru objętego zmianą Nr 15 Studium ) na wschód od terenu objętego zmianami Studium . Teren objęty zmianą Nr 15 Studium położony jest ok.1,2 km , a obszar objęty zmianą Nr 12 Studium położony jest ok. 2,0 km na zachód od proponowanego do objęcia ochroną obszaru w ramach sieci NATURA 2000 „ Ostoja Wierzejska”.

1.17. Najważniejsze problemy ochrony środowiska na obszarze objętym projektem zmian Studium.

Największym zagrożeniem środowiska przyrodniczego na tym terenie jest dynamicznie rozwijająca się urbanizacja. Gmina Miedziana Góra jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie Kielc i zachodzące na jej obszarze procesy urbanizacyjne przebiegają niezwykle żywiołowo, a społeczna presja na wyznaczanie nowych terenów mieszkaniowych jest bardzo silna. Zwiększenie powierzchni terenów mieszkaniowych odbywa się w większości kosztem terenów rolnych. Będzie się to wiązało ze zwiększeniem presji na środowisko. Wobec czego tak ważnym jest stworzenie prawidłowych rozwiązań planistycznych i urbanistycznych by zabudowa rozwijała się prawidłowo. Projekt dla zmiany Nr 12  Studium zakłada rozwiązanie problemów oczyszczania ścieków poprzez nałożenie obowiązku odprowadzenia ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki z tego obszaru będą odprowadzane do istniejącej czyszczalni ścieków w miejscowości Kostomłoty Drugie położonej poza granicami niniejszych zmian Studium.

1.18. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji obiektów budowlanych z zakresu budownictwa kubaturowego, infrastruktury technicznej oraz komunikacji:

- zaplecze budowy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcanie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren należy przywrócić do poprzedniego stanu. Organizować roboty w taki sposób aby minimalizować ilość powstających odpadów,

- odpady należy segregować i składować w wydzielanych miejscach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą zostać wytworzone w trakcie robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się unieszkodliwianiem,

- utrzymywać w sprawności urządzenia odwadniające z uwagi na potrzebę ochrony wód przed zanieczyszczeniem,

- ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni,

- prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochrona przed hałasem należy prowadzić w porze dziennej (w godz. 6.00-22.00),

- należy ograniczać do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio zdeponować i po zakończeniu prac ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu,

- nie należy powodować ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód,

- prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów,

- ograniczyć możliwość pylenia podczas przewozu materiałów budowlanych,

- ograniczyć jałową pracę silników pojazdów i maszyn budowlanych w trakcie realizacji inwestycji,

- prace budowlane prowadzone w pobliżu obiektów zabytkowych należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.

1.19. Zabiegi łagodzące.

Projekt zmian Nr 12 i 15 Studium przewiduje szereg zabiegów łagodzących negatywne skutki projektowanego zagospodarowania, do których zalicza się:

- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem tras i obiektów komunikacyjnych oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

- ochrona istniejących zadrzewień i zakrzewień jako istotnych elementów krajobrazu, zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych,

- docelowy obowiązek przyłączenia wymagających tego obiektów budowlanych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,

- warunkiem realizacji zabudowy jest wyposażenie budynków w urządzenia do odprowadzania ścieków,

- w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji określone w wymaganiach przepisów odrębnych, utrzymanie i zachowanie bez zabudowy tzw. stref technicznych,

- dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- wyznaczenie procentowego udziału powierzchni biologicznej dla terenów zabudowy,

- ograniczenie uciążliwości lokalizowanych obiektów do terenu, do którego odnosi się tytuł prawny na podstawie udokumentowania zasięgu uciążliwości,

- zakaz budowy ujęć wód podziemnych do celów niezwiązanych z zaopatrzeniem w wodę ludności produkcją żywności oraz upraw polowych,

- zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje ropopochodne mogących zanieczyścić wody podziemne,

- na terenach narażonych na niebezpieczeństwo podtopień – tereny oznaczone symbolem ZZ, ustala się zakaz budowy kubaturowych obiektów budowlanych.

- na terenie położonym w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazano:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

W wyniku realizacji ustaleń zawartych w projekcie zmian Studium nastąpią pewne zmiany w zagospodarowaniu tego obszaru. Sprzyjać będą one uporządkowaniu i uzupełnieniu istniejącej zabudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. W projekcie zmian Studium przedstawiono szereg rozwiązań i propozycji łagodzących niekorzystne oddziaływania oraz zakazy i nakazy dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego. Stwierdza się, że rozwiązania przyjęte w projekcie zmian Studium w odniesieniu do ochrony przyrody i ochrony środowiska należy uznać za wystarczające do łagodzenia niekorzystnych efektów środowiskowych, jakie potencjalnie mogą wystąpić na omawianym obszarze.

Wszelkie inwestycje wynikające z realizacji projektu zmian Studium należy poprzedzać rozpoznaniem walorów przyrodniczych terenu, co pozwoli zminimalizować ich negatywny wpływ: 
a) na gatunki chronione wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419). W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt  objętych ochroną gatunkowa obowiązują następujące zakazy:

- umyślnego zabijania,

- umyślnego okaleczania i chwytania,

- transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt,

- zbierania, przetrzymywania, i posiadania okazów gatunków,

- umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych,

- niszczenia ich siedlisk i ostoi,

- niszczenia ich gniazd,

- niszczenia ich mrowisk, nor, lęgowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień,

- wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj,

- wybierania, posiadania, i przechowywania wydmuszek,

- preparowania okazów gatunków,

- zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków,

- wywożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków,

- umyślnego płoszenia i niepokojenia,

- fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować płoszenie lub niepokojenie zwierząt,

- przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce,

- przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych.

b) w stosunku do gatunków dziko występujących roślin wymienionych rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012.81) wprowadza się następujące zakazy:

  - zrywania, niszczenia i uszkadzania,

  - niszczenia ich siedlisk i ostoi,

  - dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach,

  - pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów gatunków,

  - zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków,

  - wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków.

c) w stosunku do gatunków dziko występujących grzybów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) wprowadza się następujące zakazy:

  - zrywania, niszczenia i uszkadzania,

  - niszczenia ich siedlisk i ostoi,

  - dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach,

  - pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania całych grzybów i ich części,

  - zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny grzybów żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części  i produktów pochodnych,

  - wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa grzybów żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.

Na podstawie art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów, objętych ochroną gatunkowa, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji objętych ochroną roślin, zwierząt i grzybów, można dokonać odstępstw od zakazów związanych z ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia, że na terenie inwestycji znajdą się rośliny, grzyby i zwierzęta chronione, należy wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o pozwolenie na zniszczenie tych gatunków w myśl ustawy o ochronie przyrody.

2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywany znaczącym oddziaływaniem.

Znaczące oddziaływanie nie będzie występować, gdyż teren objęty projektem zmian Studium położony jest poza takimi obszarami. Najbliższy taki obszar - "Dolina Bobrzy" położony jest w odległości ok. 100 m ( część południowo – zachodnia obszaru objętego zmianą Nr 12 Studium ) , 3,4 km ( część północno – wschodnia obszaru objętego zmianą Nr 12 Studium ) oraz ok. 5,6 km ( część południowo – wschodnia obszaru objętego zmianą Nr 15 Studium ) na wschód od terenu objętego zmianami Studium. Teren objęty zmianą Nr 15 Studium położony jest ok.1,2 km , a obszar objęty  zmianą Nr 12 Studium położony jest ok. 2,0 km na zachód od proponowanego do objęcia ochroną obszaru w ramach sieci NATURA 2000 „ Ostoja Wierzejska”. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, że planowane nowe zagospodarowanie terenu wpłynie negatywnie na stan ochrony obszaru "Dolina Bobrzy” z uwagi na dużą odległość tych terenów od obszaru objętego zmianami Nr 12 i 15 Studium. Znaczące oddziaływanie nie będzie występowało także pomimo tego , iż teren objęty zmianą Nr 15 Studium położony jest w bliskim sąsiedztwie rezerwatu „Sufraganiec” z uwagi na możliwość ominięcia doliny potoku słupami podporowymi linii przesyłowej 220 kV , gdyż ich rozstaw dochodzi nawet do 450m , a powierzchnia terenu pojedynczego fundamentu pod ten słup jest niewielka i wynosi od 55 m2 do 100 m2 . Pomimo małej odległości części południowo – zachodniej zmiany Nr 12 Studium od obszaru Natura 2000  „Doliny Bobrzy” wynoszącej ok. 100 m z takich samych względów j.w znaczące oddziaływanie na ten obszar nie będzie występowało .

3. Istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji projektu zmian Nr 12 i 15 Studium, a w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Problemy takie nie występują, gdyż planowane funkcje terenu nie kolidują z zakazami wynikającymi z położenia w Podkieleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Projekt zmian Nr 12 i 15 Studium zachowuje wymóg ochrony naturalnych fragmentów obszarów wodnych oraz nie dokonują zmiany stosunków wodnych, poprzez zachowanie w ustaleniach ochronę cieku wodnego wraz z jego obszarem biologicznej ochrony. Negatywnego oddziaływania również nie będzie na teren Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, gdyż inwestycje dopuszczane tym  projektem zmian Studium nie kolidują z zakazami wynikającymi z faktu położenia w obszarach chronionych , a obszar objęty zmianami Studium oddalony jest ok. 7 km na południe od granicy parku krajobrazowego. Ustalenia zmian Studium nie niosą negatywnych wpływów na wartości przyrodnicze terenu Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, oraz nie kolidują z zakazami obowiązującymi na tym terenie. A, więc:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką - miejsca takie w terenach przewidzianych do zmiany sposobu zagospodarowania nie występują, ponieważ teren objęty takimi ustaleniami projektu zmian Studium obejmuje sąsiedztwo terenów zurbanizowanych zarówno na terenie gminy Miedziana Góra jak i miasta Kielce jak i tereny niezabudowane na których nie występują dziko żyjące zwierzęta. Obejmuje tereny użytkowane rolniczo lub odłogowane. Poza tym ustalenia projektu zmian Studium zachowują naturalny charakter występujących w granicach tego projektu zmiany Studium cieków wodnych i ich obszarów dolinnych, które są miejscem bytowania różnych gatunków zwierząt. Tereny te zostały zachowane w naturalnym charakterze i nie przewidziane do zmiany sposobu zagospodarowania;

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych - Istniejące skupiska zadrzewień reprezentowane przez brzozy i sosny w wieku ok. 10 lat zostaną wkomponowane w zieleń urządzoną terenów budowlanym. Działalność taka będzie w zgodzie z zakazem wynikającym z rozporządzenia Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Nr 156, poz. 1950 ze zm.) a dotyczącego zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. W związku z tym ustalenia projektu zmian Studium zapewniają pozostawienie istniejącej zieleni. Część zadrzewień zostanie usunięta w związku z realizacją linii wysokiego napięcia, niemniej jednak taka działalność będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, ponieważ zakaz, o którym mowa nie dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego, a takim celem jest budowa linii energetycznej wysokiego napięcia. Dla realizacji linii energetycznej wymagane będzie również uzyskanie zgodny na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych z produkcji leśnej na cele nieleśne zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgoda taka wydawana jest przez właściwy organ w zależności od własności gruntów.

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka - teren objęty ustaleniami projektu zmian Studium zachowuje istniejące cieki wodne wraz z ich układem dolinnym, a poziom wód gruntowych jest niski poniżej 5 m, w związku z tym nie będą zaburzone i zmienione stosunki wodne;

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych - obszary takie nie występują tu.

Zakazy, o których mowa wyżej  nie dotyczą:

1 )  terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu;

2)   terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub

projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla których

przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu;

3)   realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których

procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu;

4 )  ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy

zagrodowej oraz obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej użytkowania, pod

warunkiem zapewnienia minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie.

Uwzględniają zasady czynnej ochrony ekosystemów określone poniżej:

- zachowanie i ochronę zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;

- zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji - obiekty takie nie występują na tym terenie;

- utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;

- zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;

- ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów - stanowiska takie nie występują na terenie przewidzianym do zainwestowania;

- szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne - obiekty takie nie występują na tym terenie;

- zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej - obiekty takie nie występują na tym terenie.

##### Na tym obszarze wszelkie działania gospodarcze i organizacyjne powinny dążyć do poprawy czystości środowiska przyrodniczego (głównie w celu ochrony wód powierzchniowych i wgłębnych); w tym zwłaszcza w oparciu o przepisy szczególne:

###### - zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów wpływających szkodliwie na środowisko,

###### - zabrania się nawożenia i nawadniania ściekami gruntów,

Tereny inwestycyjne objęte ustaleniami projektu dotyczącymi zmiany Nr 12 Studium, położone są poza obszarami, na których występują chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt, wobec tego nie występować będzie łamanie zakazów, o których mowa w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody, gdyż tereny planowane do zabudowy położone są w sąsiedztwie istniejącej zabudowy oraz na terenach użytkowanych rolniczo, które nie są siedliskiem występowania chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Teren objęty zmianą Nr 15 Studium położony jest w bliskim sąsiedztwie rezerwatu „Sufraganiec” , dla którego został określony w rozporządzeniu Nr 8/2004 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Sufraganiec”( Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 51 ,poz.850 ).

W związku z tym , iż teren objęty zmianą Nr 15 Studium położony jest poza obszarem rezerwatu „Sufraganiec” to nie wystąpi także naruszenie , któregokolwiek z punktów planu ochrony ustalonego dla tego rezerwatu . W obrębie terenu objętego zmianą Nr 15 Studium będą występowały słupy podporowe podtrzymujące projektowaną linię wysokiego napięcia 220 kV , ale ich  liczba może wynosić maksymalnie 4 sztuki przy długości ok. 2 km tej linii  , a  każdy z fundamentów zajmie teren o powierzchni maksymalnej od 55 m2 do 100 m2 . Ze względu na bardzo duży rozstaw słupów podporowych linii wysokiego napięcia 220 kV  dochodzący do 450 m , będzie możliwe ominięcie ewentualnych siedlisk chronionych gatunków roślin , grzybów i zwierząt na całej długości linii 220 kV .

4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu zmian Nr 12 i 15 Studium oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania projektu tych zmian Studium.

Wprowadzone ustaleniami projektu zmian Nr 12 i 15 Studium obszary funkcjonalne nie powodują znaczącego oddziaływania na przedmiot obszarów ustanowionych ze względu na ich ochroną rangę międzynarodową, wspólnotową i krajową.

Cele i formy ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym , wspólnotowym, krajowym i regionalnym.

Podstawowym zagrożeniem zrównoważonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwale, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych w poszczególnych dziedzinach gospodarki.

Do najważniejszych dokumentów szczebla krajowego zaliczono:

- II Politykę Ekologiczną Państwa, Krajową strategie ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej,

- Strategię Rozwoju Kraju,

- Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko,

- Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030,

- Polityka ekologiczna państwa w latach 2009- 2012 z perspektywą do roku 2016,

- Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Program  działań na lata 2007-2013,

- Strategia ochrony obszarów wodno – błotnych w Polsce wraz z planem działań na lata 2006 –    2013,

- Europejska Konwencja Krajobrazowa, podpisana we Florencji w dniu 20.10.2000r., ratyfikowana  przez Polskę w 2006r. w celu promowania ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu.

- Narodową Strategię Spójności 2007- 2013.

W związku z akcesją do Unii Europejskiej Polska została zobowiązana do dostosowania prawodawstwa krajowego do wymogów wspólnotowych.

Wdrożenie szeregu dyrektyw związanych z szeroką pojętą ochroną środowiska w krótkim czasie przyczyniło się do zmian w polityce środowiskowej państwa, a także  wprowadzenia wielu zmian w ustawodawstwie polskim jak również zmian wymagań i norm w ochronie środowiska.

Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę środowiska i jakości życia. Jest realizowany poprzez 7 strategii tematycznych w zakresie: zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych, zapobiegania powstawania odpadów i upowszechniania recyklingu, poprawy jakości środowiska, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, ochrony gleby, zrównoważonego użytkowania pestycydów oraz zachowania środowiska morskiego.

Polska polityka ochrony przyrody determinowana jest szeregiem uwarunkowań zewnętrznych, międzynarodowych jak i wewnętrznych krajowych. Są wśród nich uwarunkowania prawne ekonomicznie, społeczne, a także przyrodnicze. W odniesieniu do zapisów krajowej strategii, do najważniejszych należą międzynarodowe uwarunkowania prawne oraz wdrożenie dyrektyw unijnych, których przepisy przenoszone są do prawodawstwa krajowego. Należą do nich m.in.:

- Dyrektywa 2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna), której celem jest doprowadzenie do osiągnięcia przez wody powierzchniowe dobrego stanu wód, tak pod względem ekologicznym jak i jakościowym. Zmiany wprowadzone przepisami w/w dyrektywy mają przede wszystkim usprawnić działanie obecnie funkcjonujących systemów planowana i zarządzania w gospodarce wodnej. Zgodnie z przepisami Dyrektywy Wodnej planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Wg ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) na obszarze województwa świętokrzyskiego wyznaczono Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Jest to nadrzędny Plan planistyczny, który ma usprawnić proces osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie utrzymania dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych. Cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko- chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźniki chemiczne świadczące o stanie chemicznym wody, odpowiadające warunkom osiągnięcia przez wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008).

Celem środowiskowym planu gospodarowania wodami jest taka konsolidacja działań i środków, która pozwoli na osiągnięcie dobrego stanu wód już do roku 2015. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie i potencjale ekologicznym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu  i potencjału. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu i potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy celem środowiskowym będzie osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu. Głównymi celami środowiskowymi dla wód są:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczania dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Zgodnie z powyższym, dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

Ustalenia projektu dotyczące zmian Nr 12 i 15 Studium uwzględniają cele środowiskowe ustalone w Planie gospodarki wodami na obszarze dorzecza Wisły i  nie stoją w sprzeczności z realizacją  działań mogących wpłynąć na pogorszenie stanu wód.

- Dyrektywa EWG 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia),

- Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych praz dzikiej fauny i flory  (Dyrektywa Siedliskowa).

Projekt  zmian Nr 12 i 15 Studium uwzględnia cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym, a także regionalnym. W projekcie zmian Nr 12 i 15 Studium realizowana jest zasada zrównoważonego rozwoju. Projektowane zagospodarowanie przestrzenne zapewnia m.in. racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem zasad jego ochrony.

5. Przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko.

Znaczącego oddziaływania ustaleń projektu zmian Nr 12 i 15 Studium na projektowane obszary NATURA 2000 – „Dolina Bobrzy” i „ Ostoja Wierzejska „ nie będzie, gdyż obszary te oddalone są znacznie od granic terenów objętych zmianami Nr 12 i 15  Studium. Poza tym, ścieki z terenu objętego  zmianą Nr 12 Studium odprowadzane będą docelowo do gminnej oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich, wobec tego nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na obszar NATURA 2000. Tak, więc zmiany studium nie będą znacząco oddziaływać na cele, przedmiot ochrony oraz spójność i integralność obszarów NATURA 2000.

Przewidywane znaczące oddziaływanie planowanych funkcji na środowisko przyrodnicze przedstawia się następująco:

| Tereny funkcjonalne | Oddziaływanie ogólne | Powietrze atmosferyczne | Klimat akustyczny | Wody powierzchniowe | Wody podziemne | Gleby | Rzeźba terenu | Flora | Siedliska chronione | Fauna | Gatunki chronione | Krajobraz | Zabytki i stanowiska archeologiczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| II | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| III | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| VI | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |

Oznaczenia terenów funkcjonalnych:

I - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

II - tereny zabudowy intensywnej,

III- tereny istniejącej drogi ekspresowej S7,

IV - tereny użytków zielonych,

V - linia energetyczna 220kV,

VI - teren planowanej łącznicy kolejowej.

Wielkość oddziaływania zawiera się w skali czterostopniowej:

0 - brak oddziaływania - nie przewiduje się presji projektowanego zagospodarowania na żaden element środowiska, zachowana zostanie dominująca funkcja przyrodnicza tego terenu;

1 - słabe oddziaływanie - projektowana forma zagospodarowania w niewielkim stopniu zaburzy stan i funkcjonowanie środowiska, bądź ze względu na niewielką intensywność projektowanego zagospodarowania, bądź ze względu na istniejące przekształcenie środowiska przyrodniczego;

2 - umiarkowane oddziaływanie, projektowana forma zagospodarowania w stopniu umiarkowanym zaburzy stan i funkcjonowanie środowiska, ale nie wykluczy całkowicie możliwości zachodzenia w środowisku procesów przyrodniczych;

3 - silne oddziaływanie - projektowana forma zagospodarowania w stopniu silnym zaburzy stan i funkcjonowanie środowiska, może wykluczyć możliwości zachodzenia w środowisku procesów przyrodniczych;

4 - bardzo silne oddziaływania - projektowana forma zagospodarowania w bardzo silnym stopniu zaburzy stan i funkcjonowanie środowiska, prawdopodobnie wykluczy możliwości zachodzenia w środowisku procesów przyrodniczych.

Na podstawie analizy powyższej tabeli należy stwierdzić, że wprowadzenie funkcji terenu  określonych w projekcie zmian Nr 12 i 15 Studium, poza układem komunikacyjnym spowoduje słabe i umiarkowane oddziaływanie na środowisko. Natomiast układ komunikacyjny, który na tym terenie w większości jest już realizowany w oparciu o wydane pozwolenia i przeprowadzoną ocenę oddziaływania na środowisko wywiera silne oddziaływanie na środowisko. Niemniej jednak w projekcie budowlanym zostało zawartych wiele rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.

Charakterystyka typów oddziaływań

| Typ oddziaływań | Etap budowy | Etap eksploatacji |
| --- | --- | --- |
| rodzaj oddziaływania | bezpośrednie | zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej zwiększenie zanieczyszczenia powietrza spalinami, wzrost poziomu hałasu związanego z pracami budowlanymi (zabudowa kubaturowa, drogi, infrastruktura techniczna, itp.), zwiększenie z powierzchni odkrytych, miejsc składowania materiałów sypkich i obiektów zapylenia występujące podczas prowadzenia prac budowlanych | zmiana ukształtowania powierzchni, zwiększenie natężenia hałasu komunikacyjnego, rozszerzenie strefy oddziaływania hałasu „komunalno-bytowego”, zwiększenie zanieczyszczenia powietrza, wzrost ilości wytwarzanych ścieków, wzrost ilości wytwarzanych odpadów, zmiany w składzie gatunkowym flory i fauny, polepszenie warunków wodnych poprzez funkcję retencyjną zbiornika wodnego, podniesienie walorów rekreacyjnych |
|  | pośrednie | pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez nieprawidłowe składowanie odpadów budowlanych, , ewentualnie w przypadku awarii urządzeń | generowanie ruchu pojazdów na terenach nowo zainwestowanych, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych po podłączeniu wszystkich inwestycji do systemu kanalizacji, zwiększenie prawdopodobieństwa skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w przypadku nieszczelnych zbiorników na ścieki, poprawa stanu na rynku pracy związana z realizacją zbiornika wodnego |
|  | wtórne | nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań | nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań |
|  | skumulowane | nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań | nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań |
| czasowe | krótkoterminowe | pojawienie się hałasu wywołanego przez maszyny budowlane, wzrost zanieczyszczenia powietrza (szczególnie zapylenia), pojawienie się problemu składowania odpadów budowlanych, pojawienie się problemu składowania ziemi z wykopów na fundamenty, pojawienie się problemu składowania ziem z pogłębiania ternu dla realizacji zbiornika wodnego | wzrost zanieczyszczeń w sezonie zimowym spowodowanym ogrzewaniem budynków, wzrost zanieczyszczeń gleb usytuowanych przy drogach związanych z koniecznością odśnieżania, |
|  | długoterminowe | zmiana przeznaczenia gruntów, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnej, wzrost zanieczyszczeń wywołanych zwiększeniem liczby pojazdów, zmiany krajobrazowe | zmiana przeznaczenia gruntów, zmiany odbioru przestrzeni, zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnej w obszarach zabudowy, zwiększenie powierzchni lasów poprzez dolesienia, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, zmiany fizykochemiczne gleb w obszarze inwestycji komunikacyjnych zmniejszenie infiltracji zasilającej wody podziemne, poprawa warunków retencyjnych w zlewni |
| rodzaj intensywności | stałe | zmiany ukształtowania powierzchni terenu | zmiana warunków topoklimatycznych, zmiany odbioru przestrzeni (krajobrazu), wzrost powierzchni nieprzepuszczalnych w obszarach zabudowy, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w obszarach zabudowy, |
|  | chwilowe | powstawanie odpadów „budowlanych” oraz gruntu z wykopów wzrost zapylenia związanego z pracami budowlanymi, pojawienie się hałasu wywołanego przez maszyny budowlane, | nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań |
| Waloryzacja | pozytywne | nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań | zwiększenie dostępności do usług, zwiększenie liczby mieszkań, możliwość rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, poprawa warunków retencyjnych, podniesienie stopnia atrakcyjności rekreacyjnej |
|  | negatywne | zwiększenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, zwiększenie poziomu hałasu, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w obszarach zabudowy, | zmiany odbioru przestrzeni (krajobrazu), zwiększenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, zwiększenie poziomu hałasu, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w obszarach zabudowy, zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnych w obszarach zabudowy, zmiana warunków topoklimatycznych, zmiany w składzie gatunkowym flory i fauny |

Rozpatrując poszczególne elementy środowiska skala oddziaływania będzie następująca:

budowa geologiczna – na etapie budowy i eksploatacji może wystąpić oddziaływanie bezpośrednie, trwałe, lokalne i nieodwracalne w przypadku konieczności stawiania głębokich fundamentów,

rzeźba terenu i gleby – na etapie budowy oddziaływania będą znaczące, bezpośrednie, krótkotrwałe i nieodwracalne w obszarze zainwestowanym; na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe, znaczące (prawdopodobieństwo zwiększenia przedostawania się zanieczyszczeń do gleb - tylko w okresie budowy);

powietrze – na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, odwracalne, znaczące, lecz ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę i bezpośrednio w jej otoczeniu; na etapie eksploatacji oddziaływania będą bezpośrednie, stałe, znaczące szczególnie poprzez pogorszenie warunków aerosanitarnych (wzrost poziomu zanieczyszczeń i poziomu hałasu) w obrębie terenów zainwestowanych; złagodzenie negatywnych oddziaływań poprzez utrzymanie istniejących terenów dolin rzek i cieków wodnych oraz terenów otwartych;

wody – na etapie budowy oddziaływania będą pośrednie, krótkookresowe, odwracalne; na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe (podłączenie wszystkich budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, wpłynie na poprawę stanu wód podziemnych);

zwierzęta – nie wystąpią; ponieważ nie występują tu naturalne warunki dla bytowania dzikich gatunków zwierząt; w trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono występowania siedlisk gatunków zwierząt objętych ścisłą i częściową ochrona gatunkową;

rośliny – na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, w większości nieodwracalne w obszarze zainwestowanym; na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe. W trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono występowania siedlisk gatunków roślin i grzybów objętych ścisłą i częściową ochrona gatunkową;

III. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektu zmian Nr 12 i 15 Studium, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Wpływ działalności antropogenicznej na obszar terenu objęty zmianą Nr 12 Studium nie spowoduje większych uciążliwości dla środowiska. Nie oznacza to całkowitego braku wystąpienia pewnych zagrożeń, do których można zaliczyć np. wzrost zanieczyszczenia powietrza, związanego ze wzrostem obszarów zabudowanych. W celu zapobiegania i maksymalnego ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko przedsięwzięć zapisanych w ustaleniach projektu dotyczących zmiany Nr 12 Studium należy podejmować następujące działania:

- w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery należy stosować paliwa uznawane za ekologiczne (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, itp.), podczas procesu ogrzewania budynków,

- ścieki komunalne na terenach o braku sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy, należy odprowadzać do szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki,

- docelowo ścieki należy odprowadzać do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

- odpady komunalne zbierać do pojemników na śmieci i wywozić je na wysypisko śmieci, z uwzględnieniem zasady segregacji odpadów u źródeł ich wytwarzania,

- odprowadzenie wód opadowych - z terenów działalności gospodarczej należy odprowadzić po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorach do odbiorników.

Krajobraz i przekształcenia rzeźby terenu.

Teren objęty opracowaniem zmiany Nr 12 Studium pod względem krajobrazowym nie wydaje  się być zbyt atrakcyjny. Jest to obszar położony w strefie podmiejskiej Kielc mający charakter podmiejsko-rolniczy. Ze względu na lokalizację omawianego terenu należy spodziewać się zainteresowania inwestowaniem na terenach objętych zmianą Nr 12 Studium. Planowana struktura funkcjonalno-przestrzenna porządkuje zagospodarowania terenu i harmonijnie łączy projektowane funkcje. Realizacja ustaleń projektu dotyczących zmiany Nr 12 Studium w centralnej części terenu opracowania podkreśli jego sąsiedztwo z centrum gminy poprzez intensyfikację obecnego zagospodarowania. Rozwój zabudowy na terenach ugorowanych pól zmniejszy dysonans powodowany obecnością w tym miejscu wielu linii energetycznych. Studium dopuszcza zmianę lokalizacji lub skablowanie tych linii. Ponadto rozwój zabudowy mieszkaniowej i intensywnej na terenie objętym zmianą Nr 12 Studium spowoduje, że napowietrzne linie energetyczne staną się jednym z elementów krajobrazu zurbanizowanego.

Realizacja ustaleń projektu dotyczących zmiany Nr 12 Studium wprowadza tereny związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i intensywną. Zajęte będą w znacznym stopniu grunty aktualnie nie wykorzystywane rolniczo. Realizacja tych funkcji spowoduje częściowe zniszczenie warstwy glebowej w celu lokalizacji zabudowy kubaturowej i zastąpienie jej gruntem antropogenicznym. Wskazane jest selektywne zdejmowanie wierzchniej warstwy gleby w przypadku prowadzenia prac ziemnych i jej wykorzystanie dla kształtowania terenów zieleni urządzonej towarzyszącej terenom budowlanym.

Podstawowym źródłem niekorzystnych zmian w krajobrazie będzie dalszy wzrost powierzchni terenów zainwestowanych, głównie przeznaczonych pod indywidualną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i intensywną. Zmiany krajobrazu terenów osiedleńczych uzależnione będą od sposobu zabudowy i zagospodarowania obszaru. Ustalenia dotyczące formy architektonicznej i intensywności zabudowy ograniczają możliwość powstawania obiektów o niekorzystnym wpływie na krajobraz.

Na zmianę lokalnego krajobrazu będą mieć również wpływ planowana łącznica kolejowa oraz linia energetyczna 220kV ( głównie w zmianie Nr 15 Studium ) . Z uwagi na urbanizujący się teren, w którym dominować będzie zabudowa kubaturowa o nowoczesnej architekturze oraz układ komunikacyjny inwestycje te dodatkowo nie wpłyną na walory krajobrazowe terenu. Słupy podtrzymujące linię energetyczną dodatkowo będą posiadać konstrukcję ażurową pomalowaną farbą w kolorze „zlewającym się” z otoczeniem , co spowoduje ,że  nie powinny one zbyt negatywnie wpływać na walory krajobrazowe terenu.

Teren objęty zmianą Nr 12 Studium charakteryzuje się krajobrazem częściowo przekształconym przez człowieka (tereny zabudowy mieszkaniowej, oraz tereny komunikacyjne). Krajobraz niezabudowanej części terenu charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem.

W projekcie dla obszaru objętego zmianą Nr 12 Studium wpisano zasady estetyki , których przestrzeganie powinno zapewnić spójność realizowanych obiektów architektoniczno-budowlanych z otaczającym krajobrazem. Wyraża się to m.in. przyjętymi ustaleniami w zakresie kompozycji i kształtowania projektowanej zabudowy. Dotyczy to m.in. ustaleń w zakresie wysokości budynków, ich wykończenia, lokalizacji, stosowania materiałów tradycyjnych i naturalnych itp. Określono również dla poszczególnych terenów minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej.

Teren objęty zmianą Nr 12 Studium położony jest w sąsiedztwie zabudowanych części miejscowości, oraz kompleksu leśnego. Ustalenia wprowadzone do projektu dotyczące  tej zmiany Studium nie będą również nieść negatywnego oddziaływania na ekosystem leśny, gdyż zgodnie  Rozporządzeniem w sprawie o warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; nie wolno sytuować budynków bliżej niż 12 m od granicy lasu.

Ustalenia projektu dotyczące zmiany Nr 12 Studium dopuszczają lokalizację dominant, oraz obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym telefonii komórkowej, lokalizacja takich obiektów nie wpłynie negatywnie na krajobraz miejsca, gdyż z uwagi na jego różnorodność może spowodować tylko jego urozmaicenie.

W terenie objętym  zmianą Nr 15 Studium występuje przede wszystkim linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 kV, która przebiegać będzie w sąsiedztwie skraju lasu i dla ochrony krajobrazu będzie od tego skraju lasu  oddzielona pasem zadrzewienia leśnego  , a niewielka liczba ażurowych słupów podporowych o dużym rozstawie dochodzącym do 450 m i prawie niewidoczna na tle lasu linia napowietrzna  zdecydowanie złagodzi jej ingerencję w otaczający krajobraz. Dla dodatkowej jego ochrony wskazane jest malowanie słupów podporowych w kolorach „wpisujących się” w otoczenie ograniczając ich eksponowanie w krajobrazie. W rejonie cieków i na linii lasów zaleca się stosowanie kolorowych kuli na przewodach w celach ostrzegawczych dla przelatujących ptaków.

Oddziaływanie na stan i czystość wód.

Projekt zmian Nr 12 i 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zachowuje wymóg ochrony naturalnych fragmentów obszarów wodnych  oraz nie dokonuje zmiany stosunków wodnych.

Projekt zmiany Studium dla obszaru objętego zmianą Nr 12 Studium nakłada docelowo obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej planowanej zabudowy, co spowoduje, że wody gruntowe nie będą zagrożone zanieczyszczeniem.

Intensyfikacja zainwestowania na obszarze objętym zmianą Nr 12 Studium przyczyni się niewątpliwie do powstania większej ilości ścieków, które zostaną odprowadzone i oczyszczone w gminnej oczyszczalni ścieków położonej w miejscowości Kostomłoty Drugie.

Czasowo ścieki komunalne gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i okresowo opróżniane przez wyspecjalizowane służby i wywożone do gminnej oczyszczalni ścieków i tam oczyszczane. Docelowo ścieki sanitarno-bytowe z obszaru objętego zmianą Nr 12 Studium należy odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Za jej pośrednictwem zostaną one skierowane do gminnej oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich zlokalizowanej na terenie poza granicami terenu objętego zmianą Nr 12  Studium. Tak, więc ustalenia wprowadzone do projektu , a dotyczące zmiany Nr 12 Studium nie będą miały negatywnego wpływu na wody podziemne zgromadzone w Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych. Czasowe gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych nie będzie mieć również negatywnego pływu na wody podziemne, gdyż będą one szczelne a poziom wodonośny oddzielony jest od powierzchni warstwą nieprzepuszczalną.

Na obszarze objętym zmianą Nr 12 Studium indywidualne rozwiązania gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych są dopuszczone do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawność i szczelność systemów kanalizacyjnych w kontekście zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami do wód gruntowych i powierzchniowych. O skuteczności kanalizacji i zmniejszeniu rozmiarów zanieczyszczenia środowiska wodnego decydować będzie również skuteczność nadzoru i poziom świadomości ekologicznej jej użytkowników.

Ochronie jakości wód powierzchniowych sprzyjać będzie wprowadzenie na obszarze sołectwa zakazu odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu.

Na obszarze terenu objętym zmianą Nr 12 Studium wody opadowe i roztopowe z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i intensywnej, będą odprowadzone powierzchniowo do gruntu.

Spełnienie powyższych warunków nie spowoduje zagrożeń jakości wód podziemnych i powierzchniowych.

Na obszarze objętym zmianą Nr 15 Studium nie przewiduje się żadnej zabudowy kubaturowej w związku z czym nie będą tam wytwarzane ścieki socjalno-bytowe , a wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu  .

Wpływ na stan gleb.

Realizacja ustaleń projektu dotycząca obszaru objętego zmianą Nr 12 Studium będzie związana ze zmniejszeniem powierzchni terenów rolnych dla potrzeb zabudowy intensywnej oraz zabudowy mieszkaniowej oraz rozbudowy układu drogowego. Nie wymagana jest tu zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i na cele nierolnicze , ponieważ nie zachodzi tu taka potrzeba - występują jedynie grunty rolnie V i VI klasy bonitacyjnej .Natomiast potrzebna będzie zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne pod projektowaną łącznicę kolejową i linię przesyłową 220 kV dla tych obiektów w terenie leśnym .

Realizacja inwestycji komunikacyjnych oraz przewidywane nasilenie ruchu pojazdów przyczynią się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, które z kolei wraz z opadami atmosferycznymi mogą przenikać do gleb. Ponadto należy się spodziewać podwyższenia udziału zanieczyszczeń powstających w wyniku zimowego utrzymania dróg.

Wzrost ilości ścieków związany z powstaniem nowych terenów inwestycyjnych może spowodować zwiększenie ewentualnego przedostawania się ich do gruntów. Szczególną uwagę należy więc zwrócić na sprawność i szczelność kanalizacji w kontekście zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami do gruntu. Zagrożenie, które może wiązać się lokalnie ze wzrostem zanieczyszczenia gleb jest składowanie nawozów i środków chemicznej ochrony roślin.

Ochronie gleb będzie sprzyjać wprowadzenie na analizowanym obszarze zakazu odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu.

Realizacja ustaleń wprowadzonych do projektu , a dotycząca ustaleń dla zmiany Nr 15 Studium wpłynie na śladowe zmniejszenie terenów gruntów leśnych pod fundamenty słupów podporowych linii , ale będzie związana z wycinką części zadrzewienia pod linię wysokiego napięcia 220 kV w związku z czym  wymagana będzie tu zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne .

Wpływ na jakość powietrza.

Na terenach objętych projektem zmian Nr 12 i 15 Studium nie są zlokalizowane źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery związane jest tutaj głównie z dwoma źródłami, jakimi są obiekty kubaturowe i źródła komunikacyjne (również napływ zanieczyszczeń z obszaru Kielc). Pierwsza grupa dotyczy ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obecnie wiele obiektów istniejących na obszarze objętym zmianą Nr 12 Studium jest ogrzewane przez kotłownie opalane węglem i koksem, co w znacznym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza.

Dla terenu objętego zmianą Nr 12 Studium przewiduje dla systemów zaopatrzenia w ciepło rozwiązania oparte na paliwach stałych i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, itp.). Stan sanitarny powietrza w sołectwie zależał więc będzie od tego, jakie paliwa będą preferowali mieszkańcy oraz od napływu zanieczyszczeń z zewnątrz.

Obniżeniu poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego nie sprzyja fakt, że sołectwo jest zgazyfikowane.

Wzrost poziomu zanieczyszczeń powietrza może nastąpić wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Zwiększenie tego ruchu będzie związane z powstaniem nowych terenów inwestycyjnych oraz dalszym wzrostem poziomu motoryzacji społeczeństwa. Wzrost natężenia ruchu połączony z jednoczesnym stałym postępem w ograniczaniu zawartości substancji toksycznych w spalinach i materiałach eksploatacyjnych samochodów, poprawą stanu nawierzchni dróg oraz stopniową wymianą parku samochodowego nie powinien spowodować znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń na terenach zabudowanych.

Źródłem „specyficznego” zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenach objętych projektem zmian Nr 12 i 15 Studium będzie projektowana przesyłowa  linia energetyczna wysokiego napięcia 220 kV , która będzie wytwarzała pole elektromagnetyczne , ale jego natężenie nie będzie przekraczało wartości dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych .

Gospodarka odpadami.

W zmianie Nr 12 Studium przewiduje się wzrost terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę intensywną co spowoduje zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów.

Przyrost ilości odpadów będzie proporcjonalny do wzrostu liczby mieszkańców obszaru oraz liczby i wielkości obiektów usługowych. Projekt zmian w odniesieniu do zmiany Nr 12 Studium ustala zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Urzędu Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów. Wywóz odpadów będzie się odbywał na składowisko odpadów w Promniku (gm. Strawczyn). Ustalenia zmiany Studium zakładają segregację stałych odpadów komunalnych u źródeł ich powstawania tj. już w gospodarstwach domowych. Przyczyni sie to do zmniejszenia odpadów wywożonych na składowisko a tym samym poprawi globalną politykę gospodarki odpadami.

Na terenie objętym zmianą Nr 15 Studium nie przewiduje się wytwarzania odpadów.

Oddziaływania akustyczne.

Na obszarze objętym zmianą Nr 12 Studium głównym źródłem hałasu jest hałas komunikacyjny. Jest on najbardziej odczuwalny na terenach położonych przy drogach o dużym natężeniu ruchu. Na pozostałych obszarach jego poziom uzależniony jest od odległości zabudowy od dróg, zagospodarowania przestrzeni i stopnia ekranowania przez istniejące obiekty i zieleń.

Natężenie ruchu na drogach wewnętrznych nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na sąsiadujących z nimi terenach mieszkaniowych. Nie można jednak całkowicie wykluczyć uciążliwości akustycznych w pomieszczeniach mieszkalnych, w których okna wychodzą na stronę ulic oraz w częściach działek między linią rozgraniczającą ulicy a linią zabudowy.

Na terenach mieszkaniowych źródłem hałasu będą przede wszystkim: użytkowanie obiektów mieszkalnych oraz ruch kołowy wewnątrz terenów zabudowanych. Przy normalnym użytkowaniu tych obiektów nie powinno nastąpić znaczące pogorszenie się klimatu akustycznego wskutek realizacji ustaleń projektu zmian dotyczących zmiany Nr 12 Studium. Do zmniejszenia komunikacyjnych uciążliwości akustycznych przyczyni się również ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy, które zostaną ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem przepisów szczególnych o drogach publicznych. Wydzielenie nowych terenów dla inwestycyjnych może lokalnie prowadzić do wzrostu emisji hałasu. Trzeba jednak pamiętać, że uciążliwość ze strony prowadzonej działalności gospodarczej nie może wykraczać poza teren, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny. Źródłem hałasu na przedmiotowym terenie będą niewątpliwie drogi, zwłaszcza ekspresowa S7 oraz projektowana łącznica kolejowa. W związku z tym w celu ochrony terenów przed hałasem komunikacyjnym niezbędne będzie zaprojektowanie i wykonanie ekranów akustycznych lub zastosowanie w budynkach stolarki okiennej o podwyższonym stopniu dźwiękochłonności.

Ustalenia wprowadzone do projektu zmian dotyczących zmiany Nr 12 Studium zakładają, że na tym terenie dopuszczalny poziom hałasu nie przekroczy wartości dopuszczalnych dla terenów mieszkaniowych od obiektów komunikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Przewidziana do realizacji w projekcie zmian Nr 12 i 15 Studium napowietrzna linia energetyczna 220 kV będzie emitowała hałas w formie tzw. zjawiska ulotowego , którego najwyższe natężenie można będzie zaobserwować przy pogodzie deszczowej , mżawce , czy mgle. Pierwszym efektem jest niezbyt jaskrawe świecenie przewodów  linii , szczególnie  w porze nocnej . Zjawiskom ulotowym towarzyszy charakterystyczny szum słyszalny w sąsiedztwie linii , który wzrasta przy wilgotnej pogodzie i obfitym deszczu . Przy dobrej pogodzie linie najwyższych napięć są prawie niesłyszalne . Hałas emitowany przez linie wysokiego napięcia znacznie się różni od tzw. hałasu przemysłowego lub komunikacyjnego . Hałas wytwarzany przez linię , na ogół nie będzie  przekraczał poziomu dopuszczalnego dla danego terenu . Linie wysokiego napięcia są natomiast źródłem zakłóceń radioelektrycznych : sygnału radiowego , telewizyjnego w bezpośredniej bliskości linii napowietrznej .

Pola elektromagnetyczne.

Emitorami pól elektromagnetycznych na obszarze objętym projektem zmian Nr 12 i 15 Studium są istniejące i planowane linie elektroenergetyczne napowietrzne o napięciu 15 kV oraz stacje transformatorowe, a także istniejące linie energetyczne wysokiego napięcia 220 i 110 kV, projektowana linia energetyczna wysokiego napięcia 220kV. Dla trasy przebiegu linii energetycznych 15kV i lokalizacji stacji transformatorowych ustalono w projekcie zmian Nr 12 i 15  Studium obszary ograniczonego użytkowania o szerokości po 7 m po obu stronach jej osi  dla linii 15 kV, dla linii 110 kV - 20 m po obu stronach jej osi, dla linii 220kV – 25m po obu stronach ich osi, z możliwością jej zagospodarowana na warunkach określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Linie energetyczne wysokiego napięcia przebiegają poza terenami skoncentrowane zabudowy mieszkaniowej, wiec nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

W obrębie terenu objętego zmianą Nr 12 Studium występuje wieża telefonii komórkowej. Jej lokalizacja została poprzedzona oceną oddziaływania na środowisko, z której wynika, że lokalizacja nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko przyrodnicze.  Projekt zmian w odniesieniu do zmiany Nr 12 Studium dopuszcza ich lokalizację pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego. Lokalizacja w/w planowanych obiektów jest trudna do przewidzenia na tym etapie, z uwagi na wymogi techniczne i uwarunkowania własnościowe, dlatego też projekt zmian w odniesieniu do zmiany Nr 12 Studium dopuszcza lokalizację tych obiektów jedynie w ustaleniach tekstowych wprowadzając szczególne uwarunkowania ich lokalizacji.

W obszarze objętym zmianą Nr 15 Studium nie przewiduje lokalizacji wież telefonii komórkowej.

Wpływ na walory przyrodnicze.

Na obszarze objętym ustaleniami projektu zmian Nr 12 i 15 Studium w odniesieniu do zbiorowisk roślinnych można zaobserwować następujące zjawiska:

- zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej;

- powstawanie i rozszerzanie się zasięgów zbiorowisk antropogenicznych.

Przebieg ww. procesów pozostaje w ścisłym związku ze zróżnicowaniem form użytkowania terenu. Zmiany zachodzące w zbiorowiskach idą w kierunku coraz większej ich antropogenizacji, zwłaszcza w sąsiedztwie terenów mieszkalnych i rolnych.

Największe zagrożenia dotyczące walorów przyrodniczych będą związane ze: zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej i przekształceniami zbiorowisk roślinnych, co z kolei będzie oddziaływać na populacje zwierząt. Wprowadzenie nowej zabudowy oraz innych obiektów będzie się odbywało kosztem terenów rolnych, w związku z tym zmniejszy się powierzchnia biologicznie czynna. W ustaleniach projektu zmian odnoszących się do terenu objętego zmianą Nr 12 Studium wprowadzono zasady zagospodarowania zmierzające do redukcji powierzchni koniecznych wyłączeń, czemu służyć będzie m.in.: ustalenie wskaźników intensywności zabudowy, minimalnych powierzchni działek w zabudowie mieszkaniowej oraz ustalenie powierzchni biologicznie czynnej na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu .

Czynnikiem oddziałującym na zbiorowiska roślinne i populacje zwierząt jednak będzie miała rozbudowa układu drogowego oraz realizacja planowanego zainwestowania kubaturowego. Przewidywany wzrost zanieczyszczenia powietrza w sąsiedztwie dróg związany ze wzrostem ruchu samochodowego oraz wpływ ich zimowego utrzymania będzie skutkował podniesieniem poziomu zanieczyszczenia powietrza i gleb w najbliższym sąsiedztwie dróg. Wywoła to zmiany w zbiorowiskach roślinnych i populacjach zwierząt. Konsekwencją będzie ustępowanie gatunków o mniejszej tolerancji środowiskowej i wchodzenie taksonów o większej odporności.

Projekt zmian w obszarze terenu objętego zmianą Nr 12 Studium dopuszcza lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi, w szczególności o ochronie przyrody i środowiska.

Projekt zmian odnośnie terenu objętego zmianą Nr 12 Studium poprzez swoje ustalenia nie spowoduje bardzo istotnych zmian w środowisku biotycznym, ani istotnego negatywnego wpływu na bioróżnorodność, głównie z uwagi na aktualną, niewielką wartość przyrodniczą terenu objętego projektem zmian Studium.

Ustalenia projektu zmian odnoszące się do terenu objętego zmianą Nr 12 Studium w zakresie planowanej łącznicy kolejowe oraz linii energetycznej 220kV ( w zmianach Nr 12 i 15 Studium ) nie będą wpływać na stan i drożność korytarzy ekologicznych oraz możliwość przemieszczania się zwierząt, ponieważ takie korytarze ekologiczne o znaczeniu ponadlokalnym na tym terenie nie występują. Obszar ten, poza niewielkimi dolinami cieków wodnych nie stanowi korytarzy przemieszczania się zwierząt. Doliny, o których mowa wyżej pełnią funkcje lokalnych korytarzy ekologicznych. Zostały one wyłączone z zainwestowania kubaturowego, w związku z powyższym nie nastąpi zagrożenie przerwania ich drożności tymi inwestycjami. Natomiast w przypadku realizacji łącznicy kolejowej inwestycja ta realizowana zostanie w sposób bezkolizyjny z tym układem przyrodniczym, tj. na wiadukcie. W związku z tym drożność korytarza nie zostanie zakłócona. Podobna sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku realizacji linii energetycznej wysokiego napięcia 220kV, która będzie inwestycją napowietrzną realizowaną na słupach podporowych, przez co funkcjonowanie dolin rzecznych nie zostanie zachwiane.

Realizacja działań dotyczących kształtowania terenów zieleni przyczyni się do rozwoju istniejących kompleksów leśnych i budowania ciągłości systemu ekologicznego. Poprawie ulegną także walory krajobrazowe obszaru, walory przyrodnicze będą wyeksponowane. Ustalenia wprowadzone do projektu zmian Studium zapewniają właściwe funkcjonowanie środowiska, zapewniając prawidłowe stosunki wodne i zachowując w stanie niezmiennym zależne od nich ekosystemy.

Z kolei przeznaczenie części gruntów pod użytki zielone przyczyni się do utrzymania miedzy innymi zasady zrównoważonego rozwoju.

Ochronie zgodnie z projektem zmian Studium podlegają zadrzewienia i zakrzewienia w celu ochrony walorów krajobrazowych i ochrony gleb przed erozją. Ustalenia wprowadzone do projektu zmian Studium wprowadzają również nakaz bezwzględnej ochrony przed osuszaniem małych i okresowych zbiorników wodnych. Siedliska te cechują się znaczną bioróżnorodnością. Ewentualne prowadzenie regulacji cieków powinno się odbywać przede wszystkim metodami biologicznymi z ograniczeniem prostowania i skracania ich biegu. Projekty zmian Studium  wprowadzają również zakaz budowy obiektów kubaturowych na terenach dolin rzecznych stale lub okresowo prowadzących wody.

Ustalenia projektu zmiany Studium w zakresie planowanej łącznicy kolejowej w sposób znaczący wpływać będą na zasoby przyrodnicze terenu, na którym będzie ona realizowana. Wpływ ten będzie widoczny szczególnie w stosunku do flory terenu, ponieważ pod linią kolejową zostanie całkowicie zniszczona roślinność. Całkowite zniszczenie roślinności nie będzie naruszać obowiązujących przepisów, ponieważ linia kolejowa stanowi cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. A obowiązujące zakazy wynikające z przepisów o ochronie przyrody nie dotyczą realizacji przedsięwzięć celu publicznego.

Zdrowie ludzi.

Do czynników środowiskowych, które w sposób bezpośredni oddziaływają na zdrowie człowieka należy zaliczyć: stan zanieczyszczenia środowiska, oraz poziom hałasu. Obecny stan środowiska w sołectwie pozwala określić istniejące warunki jako generalnie sprzyjające zdrowiu człowieka.

Przeznaczenie w zmianie Nr 12  Studium części terenów pod zabudowę mieszkaniową , jednorodzinną i zabudowę intensywną spowoduje wzrost liczby ludności. Będzie się to odbywać jednocześnie z intensyfikacją zabudowy, porządkowaniem chaotycznej struktury przestrzennej, rozbudową i modernizacją infrastruktury. Powodem konfliktów na tle uciążliwości dla ludzi może być łączenie funkcji mieszkaniowej z działalnością usługową. Jednak w obecnych realiach nie da się tego całkowicie uniknąć. Związane jest to z tym, że usługi i drobna wytwórczość są często podstawowym lub uzupełniającym źródłem dochodu dla mieszkańców. Należy również dodać, że uciążliwość obiektów, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza nie może wykraczać poza teren, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

Projekt zmian Nr 12 i 15 Studium wprowadza na obszarze objętym tym projektem zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne (z wyłączeniem tras i obiektów komunikacyjnych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg.

Na terenie objętym zmianą Nr 15 Studium nie przewiduje się zabudowy mieszkaniowej.

Zgodność z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi.

Analiza ekofizjografii była punktem wyjścia do dokonania oceny zgodności zapisów projektu zmian Studium z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Tereny objęte projektem zmian Nr 12 i 15  Studium położone są w obszarach o korzystnych warunkach fizjograficznych dla rozwoju funkcji terenu zaproponowanych w tym projektach . Teren ten charakteryzuje się niskim stanem wód gruntowych, nie jest terenem podmokłym, grunt jest stabilny oraz występują korzystne warunki topoklimatyczne. Z zabudowy wyłączone zostały cieki wodne wraz ich obszarem obudowy biologicznej jako obszar niekorzystny dla lokalizacji funkcji określonych w projekcie zmian , a odnoszący się do terenu objętego zmianą Nr 12 Studium zachowując jednocześnie drożność lokalnych korytarzy ekologicznych jakie pełnią te doliny. W związku z powyższym nie zajdzie kolizja pomiędzy planowanymi funkcjami terenu a warunkami środowiska przyrodniczego.

Zgodność z przepisami dotyczącymi obszarów i obiektów chronionych.

W toku analizy ustaleń do projektu  zmian Nr 12 i 15 Studium nie stwierdzono istotnych naruszeń wymogów prawa ochrony środowiska dotyczących gospodarki przestrzennej i oddziaływania na środowisko elementów zagospodarowania.

W projekcie zmian Nr 12 i 15 Studium znalazły się ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody (Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu , rezerwat „Sufraganiec”). Projekt zmian Studium zawiera zapisy dotyczące:

- działań w zakresie ochrony czynnej ekosystemów na terenie POChK;

- zakazów obowiązujące na terenie POChK.

- planu ochrony rezerwatu „Sufraganiec”

Wszystkie te zapisy są zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Na obszarach objętych projektem zmian Nr 12 i 15 Studium nie występują tereny górnicze, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych i wyznaczone ustawą Prawo wodne obszary zalewowe.

Ustalenia projektu zmian w odniesieniu do terenu objętego zmianą Nr 12 Studium naruszają istniejące wartości środowiska naturalnego jedynie w stopniu niezbędnym do zapewnienia dalszego harmonijnego rozwoju tej części gminy, który uwzględnia nie tylko wartości środowiska, ale też potrzeby indywidualnych mieszkańców i zapewnia realizację celów o charakterze społecznym i gospodarczym. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań respektujących potrzeby środowiska, nowe sposoby zainwestowania nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na obszary chronione.

W poszczególnych rozdziałach tematycznych zawarte zostało szereg zapisów dotyczących ochrony zasobów środowiska naturalnego, właściwego gospodarowania nimi i ograniczania niekorzystnych skutków dla środowiska wynikających z przewidywanego rozwoju.

- Określa się kierunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego wskazujące na prawnie ustanowione formy ochrony przyrody wraz z zasadami gospodarowania w ich granicach.

- Określa się zasady ochrony zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, wymagającego szczególnej ochrony przed potencjalnymi zanieczyszczeniami mogącymi pogorszyć ich jakość, do których zalecono m.in. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Wskazuje się na potrzebę ochrony wód powierzchniowych, rzek i cieków polegającą przede wszystkim na zabezpieczeniu przed zagrożeniami wynikającymi z nieuregulowanej sytuacji w zakresie odprowadzania ścieków.

- Przeznacza się na cele inwestycyjne grunty niższych klas bonitacyjnych, w pierwszej kolejności nieprzydatne rolniczo.

- Wprowadza się obowiązek stosowania nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku w nowych obiektach przemysłowo – usługowych lokalizowanych na terenie zmiany.

- Wprowadza się obowiązek stosowania izolacji zielenią wysoką obiektów uciążliwych i uciążliwych tras komunikacyjnych oraz wprowadzania zieleni towarzyszącej do wszystkich realizacji inwestycyjnych.

- Ustala się minimalne odległości zabudowy od poszczególnych rodzajów dróg,  mające na celu odsunięcie projektowanej zabudowy od  miejsca o wzmożonym hałasie komunikacyjnym i emisji substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi.

- Zakłada się kontynuację przyjętego na terenie gminy, modelu gospodarowania odpadami stałymi, uwzględniającego segregację odpadów i wywożenie ich na składowisko śmieci, ograniczenie odpadów ulegających biodegradacji, wykorzystywanie wtórne materiałów i surowców nadających się do recyklingu.

- Eliminację zagrożenia dla zdrowia ludzi (promieniowanie elektromagnetyczne, porażenie prądem), związanego z obecnością linii  średnich napięć, ustalenia projektu zmian Studium przewidują strefy ograniczające możliwość zabudowy oraz możliwie największe oddalenie planowanych inwestycji od tych linii.

Podsumowanie.

Celem prognozy oddziaływania na środowisko była ocena czy i w jaki sposób realizacja ustaleń projektu zmian Nr 12 i 15 Studium może oddziaływać na obszary chronione i środowisko, czy i w jakim stopniu ustalenia projektowanego dokumentu sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi.

W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen prognozuje się, iż funkcje zaprojektowane w zmianach Nr 12 i 15 Studium będą miały wpływ neutralny (brak wpływu, wpływ nieznaczący) lub negatywny, lecz małoznaczący, rozumiany jako oddziaływanie zauważalne lecz nie powodujące naruszenia standardów środowiskowych. Niewielki negatywny wpływ dotyczyć będzie głównie krajobrazu oraz nieuchronnego uszczuplenia areału powierzchni biologicznie czynnych. Największe zagrożenie dla środowiska naturalnego będzie związane ze zwiększeniem powierzchni terenów inwestycyjnych, które odbywa się kosztem terenów rolnych. Będzie się ono wiązało ze zwiększeniem presji na środowisko (m.in.: wzrost zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków, wzrost zanieczyszczeń powietrza, ilości wytwarzanych odpadów). Należy jednak dodać, że gmina Miedziana Góra jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie Kielc i w związku z tym presja na wyznaczanie nowych terenów pod zabudowę jest tu ogromna. Nie przewiduje się oddziaływań znacząco negatywnych, w tym skumulowanych tj. powodujących zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności gatunków, bariery dla migracji, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo i krajobrazowo cennych. Nie przewiduje się oddziaływań znacząco negatywnych w odniesieniu do dziedzictwa i krajobrazu kulturowego. Realizacja projektu ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na cele, przedmiot ochrony i integralność oraz spójność sieci Natura 2000.

Wszelkie inwestycje będące wynikiem realizacji ustaleń projektu zmian Nr 12 i 15 Studium spowodują powstanie następstw w środowisku, zróżnicowanych pod względem czasu trwania, odwracalności, prawdopodobieństwa wystąpienia, szkodliwości, przestrzennego zasięgu zmian i ewentualnego rozkładu zanieczyszczeń.

Podsumowując należy stwierdzić, że przy równoczesnym stosowaniu się do ustaleń projektu zmian Studium oraz wytycznych z prognozy oddziaływania na środowisko, a także przy odpowiedniej kontroli nowych inwestycji przez odpowiednie służby można będzie ograniczyć do minimum niekorzystne oddziaływania na środowisko jakie mogą powstać w wyniku realizacji ustaleń tego projektu zmian Studium. Rozwiązania przyjęte w projekcie zmian Nr 12 i 15 Studium w odniesieniu do ochrony przyrody i ochrony środowiska należy uznać za wystarczające do łagodzenia niekorzystnych efektów środowiskowych jakie potencjalnie mogą wystąpić na omawianym obszarze.

IV. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzonej do tego wyboru albo wyjaśnienia braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Zaproponowane w projekcie zmian Nr 12 i 15 Studium rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania, warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi technicznej i komunikacyjnej, gwarantują prawidłowe funkcjonowanie omawianego obszaru. Nie istnieje zatem potrzeba wskazania alternatywnych rozwiązań w stosunku do zaproponowanych.

W trakcie prac nad opracowanie niniejszej prognozy nie napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Należy jedynie wspomnieć o:

- braku planów ochrony obszarów Natura 2000,

- braku monitoringu przyrodniczego,

- braku danych badawczych o stanie środowiska dających podstawę do precyzowania jednoznacznych ocen.

BIBLIOGRAFIA

# Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1994.

# Andrzejewski R., Weigle A. (red.): Różnorodność biologiczna Polski, Warszawa 2003.

- Kondracki J.: Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Warszawa 1994.

- Kondracki J.: Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998.

- Liro A. (red.): Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET — Polska, Warszawa 1995.

- Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra, który utracił moc 1 stycznia 2004 r.

- Mapy ewidencji gruntów gminy Miedziana Góra.

- Mapa glebowo-rolnicza gminy Miedziana Góra.

- Opracowanie ekofizjograficzne gminy Miedziana Góra.

- Raporty o stanie środowiska, WIOŚ, Kielce.

- Sidło P., Stachurski M., Wójtowicz B.: Przyroda województwa świętokrzyskiego, Kielce 2000.

- Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2005 WIOŚ 2006.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra.

- Waloryzacja rolnicza gleb Polski (wg gmin), JUNG Puławy 1981.